Załącznik nr 3

AUTOKLAW część 3

| Poz. | Autoklaw | Nr rysunku | CENA | ILOŚĆ | CENA | Cena jedn. wyrobu | Ilość sztuk | Wartość wyrobów | Wartość montażu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Charakterystyka autoklawu: pojemność użytkowa komory: 75 litrów zasilanie 230 V , prąd jednofazowy wykonanie mobilne, waga poniżej 80 kg, kółka transportowe wbudowane w podstawę autoklawu 4 rodzaje programów a/ sterylizacja b/ sterylizacja z utrzymaniem podwyższonej temperatury c/ inkubacja d/ sterylizacja narzędzi zakres temperatur pracy: 45° C do 135°C ( z regulacją +/- 1°C ) możliwość programowania opóznionego rozpoczęcia pracy urządzenia urządzenie nie wymagające stałego przyłączenia do zródła wody zabezpieczenia – zawór ciśnieniowy, ogranicznik wysokiej temperatury, zabezpieczenie przed wypaleniem, zamek elektromagnetyczny, ogranicznik ciśnieniowy dołączone akcesoria – kosze ze stali nierdzewnej urządzenie zgodne z dyrektywami UE, posiadające oznaczenie CE, spełniające wymogi Urzędu Dozoru Technicznego | IOPAN |  |  |  |  | 1 |  |  |  |