# Sopot, dn. 03 czerwca, 2008

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 euro

Chromatograf cieczowy HPLC

opracowana i ogłoszona na podstawie :

## Prawa Zamówień Publicznych / Tekst Ujednolicony /

- Dz.U.nr.79, poz. 551 z dnia 10 maja 2006 r.

przez Zamawiającego.

## INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot

tel: 058 551 72 81

fax: 058 551 21 30

e-mail : office@iopan.gda.pl

Nr ogłoszenia w BZP

117567-2008

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art.39 Prawa Zamówień Publicznych / Dz.U.nr 79, poz. 551 z dnia 10 maja 2006 r./ - zwanego dalej Prawem Zamówień Publicznych, Zamawiający – Instytut Oceanologii PAN w Sopocie zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 euro na:

Chromatograf Cieczowy  HPLC

Chromatograf Cieczowy  HPLC   musi posiadać:

- pompę gradientową min 2-tłokową z możliwością mieszania 4 różnych składników w tym samym czasie (z degazerem próżniowym czterokanałowym zintegrowanym wymiarami z pozostałymi modułami) o precyzji przepływu <0,07 % RSD, zakres przepływu: 0,001 – 10,000 ml/min, dokładność przepływu nie gorsza niż  0,001 ml/min, wymagana zintegrowana wymiarami nadstawka na rozpuszczalniki i 4 butle po 1 L

- Autosampler na minimum 100 próbek o zakresie nastrzyku 0,1-100l o precyzji nastrzyku nie gorszej niż 0.25% RSD, błąd przenoszenia (carry over) nie gorszy niż 0.1% wymagane termostatowanie autosamplera w zakresie co najmniej : 4-40 stopni C, wymagana możliwość dodawania i mieszania próbki.

- termostat kolumnowy o zakresie temperatur: co najmniej od 10 °C  poniżej temp otoczenia do + 80 °C, stabilność temperatury nie gorsza niż: ± 0.15 °C, dokładność temperatury nie gorsza niż : ± 0.8 °C

- detektor Diodowy o zakresie co najmniej: 190-950 nm posiadający minimum 1024 diody z programowalną szerokością szczeliny 1, 2, 4, 8, 16 nm, dryft nie gorszy niż : 2 x 10 -3 AU/h przy 254 nm, szumy krótkotrwałe : nie gorzej niż  ± 1.0 x 10 -5 AU przy 254 nm

- detektor Fluorescencyjny (sterowany z tego samego oprogramowania) pracujący w zakresach: wzbudzenie min. 200 – 700 nm i emisja min. : 280 – 900 nm z możliwością rejestrowania trójwymiarowych widm 3D on-line (w czasie analizy);

- wymagana kolumna C8  150mm x 4,6 mm.

- zestaw komputerowy nie gorszy niż PC Pentium dualcore, 160GB, 1024 MB RAM,  19” monitor LCD drukarka laserowa kolorowa, LAN, oprogramowanie do pełnego sterowania zestawem i obróbki danych z oprogramowaniem do obróbki widmowej z możliwością tworzenia własnych bibliotek widm.

Konieczna współpraca chromatografu z komputerem poprzez złącze Ethernet (LAN) dające możliwość zdalnego dostępu do aparatu.

Po zainstalowaniu Chromatografu Cieczowego aparat powinien być gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów (z wyjątkiem zakupu rozpuszczalników).

Pozostałe wymagania względem dostawcy:

- Dostawa sprzętu do zamawiającego i instalacja we wskazanym laboratorium.

- Pierwsze uruchomienie, testowanie i walidacja aparatu przez pracownika dostawcy.

- Przeszkolenie osób wskazanych przez IOPAN w zakresie prawidłowej obsługi aparatu.

- Gwarancja minimum 1 rok od chwili walidacji aparatury.

- Bezpłatna pomoc techniczna i serwisowa, w okresie gwarancji.

Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV -  33253220-6

2.          WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

2.1 O zamówienie publiczne może ubiegać się Oferent, który spełnia warunki zawarte

w art.22 ust.1 PZP tzn:

1/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

2/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

3/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia

4/ nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w świetle

art.24 ust.1

  - Osoby upoważnione przez oferenta do wykonania przedmiotu zamówienia  muszą mieć odpowiednie uprawnienia.

  - Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów zostanie dokonana w systemie „ spełnia / nie spełnia /, na podstawie dokumentów wymienionych w

pkt 3.

- WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE  MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI, W CELU

POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

3.1 Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie następujących

dokumentów:

1/ oświadczenie Oferenta w trybie art.22 ust 1 Prawa Zamówień Publicznych

- załącznik nr.1 do wzoru oferty;

2/  aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie

oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione

nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3/  aktualnych oświadczeń o nie zaleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenie

społeczne, zdrowotne i fundusz pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

oraz o nie zaleganiu z opłaceniem podatków w Urzędzie Skarbowym

( dołączyć do oferty jako zał. 3 i 4 )

4/ Certyfikat ISO producenta lub równoważny.

5/ Certyfikat CE oferowanego sprzętu lub równoważny.

  - Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie

Dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania, zgodnie z art.24 ust 2 pkt.3 PZP i odrzucenie jego oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5.

3.3  Zamawiający może zażądać potwierdzenia oświadczeń wymienionych w pkt 3.1.3

od  Oferenta wybranego w przetargu.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

OFERENTAMI W ZAKRESIE UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  - Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonane

będą w trybie i terminach określonych w art. 38 PZP>

  - Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia, bez podania źródeł zapytania chyba, że prośba o

wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed

terminem składania ofert.

  - Zgodnie z art.27 Prawa Zamówień Publicznych wnioski, zawiadomienia oraz

Informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,

Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia. O zmianie powiadomi wszystkich Oferentów, którym dostarczono

SIWZ.

4.5. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Dr Magdalena Gozdowska

tel. 058 7311766

E - mail  magda@iopan.gda.pl

Kazimierz Groza

tel. 058 551 72 81 w 223

E - mail  groza@iopan.gda.pl

Adres kontaktowy:

Instytut Oceanologii PAN

ul. Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot

tel 058 551 72 81

fax 058 551 21 30

e mail office@iopan.gda.pl

godziny pracy ; poniedziałek – piątek od  8 – 15 godz.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

5.1 Oferent przedstawi ofertę zgodną z PZP, której treść odpowiada treści  SIWZ,

zgodnego z wzorem  oferty – Załącznik nr 1.

5.2 Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Oferent przedłoży więcej niż jedną

ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art.89 ust.1

pkt 1 PZP.

5.3. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zaleca się , aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do

prawidłowego przygotowania oferty.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

  - Obowiązuje sporządzenie oferty w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisania przez osobę ( osoby )

upoważnioną ( upoważnione ) do reprezentowania Oferenta na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

5.6    Strony oferty powinny być kolejno ponumerowane, począwszy od  numeru 1

na pierwszej stronie oferty. Zamawiający dopuszcza nie stawianie numerów na

pustych stronach.

5.7. Strony oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający

dekompletację.

5.8. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być sygnowane podpisami Oferenta.

5.9. Wszystkie załączone do oferty kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za

zgodność z oryginałem przez Oferenta – podpis + zapis „ za zgodność z

oryginałem” + data

5.10. Zamawiający w przypadku dołączenia do oferty nieczytelnej lub budzącej

wątpliwości co do prawdziwości kserokopii dokumentu, może żądać przedstawienia

jego oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

5.11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego

/ Instytut Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot / i

oznaczonej hasłem; „oferta na „Chromatograf Cieczowy  HPLC”, bez nadawcy, z dopiskiem na dole koperty

„ Nie otwierać przed dniem 27.06.2008 r. do godziny 10:00”. Oferta wysłana pocztą lub dostarczona kurierem powinna być złożona w dwóch kopertach – wewnętrznej – oznaczonej jak wyżej i zewnętrznej – zaadresowanej do Zamawiającego z nadawcą zamiennym lub bez nadawcy.

5.12 Każdy Oferent, składający ofertę może ją wycofać, zmienić, uzupełnić przed upływem terminu składania ofert. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty ( tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem np. zmiana / uzupełnienie /wycofanie oferty na „Chromatograf Cieczowy  HPLC”)

5.13 Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi – bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu.

- OKRES I POŻĄDANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia określa się na 31.08.2008 r.

7. OKREŚLENIE WYSOKOŚCI WADIUM

Zamawiający nie wymaga WADIUM

8.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

8.1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w pok 120 w budynku Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 55 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego

8.2. Termin składania ofert upływa dnia 27.06.2008 r. o godz. 09:30. Oferty przesłane pocztą lub przez kuriera muszą być dostarczone przed upływem wskazanego terminu.

8.3. Otwarcie kopert nastąpi w sali konferencyjnej Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 55  w dniu 27.06.2008 o godz. 10:00.

9.   INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

9.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

9.2. Część jawna – otwarcie ofert :

- odczytanie nazw ( firm ) i adresów ( siedziby ) Oferentów;

- odczytanie cen ofert;

- odczytanie informacji dotyczących terminu wykonania zamówienia;

- odczytanie informacji dotyczących okresu gwarancji

  - Koperty oznaczone „ Wycofane” nie zostaną otwarte

  - W przypadku nieobecności Oferenta przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Oferentowi informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek

  - Część niejawna – ocena ofert:

- sprawdzanie ważności ofert

- ocena ofert wg ustalonych kryteriów

- wybór Wykonawcy

- TERMIN DO KTÓREGO OFERENT BĘDZIE ZWIĄZANY OFERTĄ

10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni

10.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

- OCENA FORMALNA OFERTY

11.1. Zamawiający zobowiązany jest uznać ofertę za nieważną, jeśli :

1/ jest sprzeczna z Prawem Zamówień Publicznych lub SIWZ

2/ jest nieczytelna lub nie podpisana przez  Oferenta;

3/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  - Oferta może  być odrzucona, jeśli :

1/ nie zawiera wszystkich cen;

2/ jest nie czytelna lub nie podpisana przez Oferenta;

3/ nie jest przygotowana zgodnie ze wzorem oferty, określonej przez

Zamawiającego;

4/ jest niezgodna z Prawem Zamówień Publicznych

5/ jej treść nie odpowiada treści SIWZ;

6/ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

7/ zawiera rażąco niską cenę

8/ została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia

9/ zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić

na podstawie art. 88, lub błędy  w obliczeniu ceny

10/ Oferent w terminie  7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się

na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

11/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY

### WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – DLA KAŻDEGO ZADANIA

ODRĘBNIE

12.1. Punktacja dla każdego zadania

| Lp | Kryteriun | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena / koszt w PLN / | 90 |
| 2 | Gwarancja | 10 |

12.2. Ocena dokonywać się będzie wg następujących zasad:

Nazwa kryterium:              Cena

Wzór:                         Punkty1=90xB/A

Sposób oceny:     		A - cena oferenta

B - cena najniższa

Nazwa kryterium:              Gwarancja

Wzór:                         Punkty2=10xA/B

Sposób oceny:     		A – długość gwarancji oferenta w miesiącach

B – najdłuższa gwarancja w miesiącach

12.3.  Wynik:  Wynik = Punkty1+ Punkty2

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ, PRZYSŁUGUJĄCYCH

OFERENTOWI W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Oferentowi przysługują środki ochrony prawnej przewidziane Ustawą, zgodnie z art. 179 – 198.

15. INFORMACJE O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ

SPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU PRZETARGU, W CELU ZAWARCIA UMOWY

15.1. Zawarcie umowy nastąpi w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyniku przetargu

15.2. Jako datę zawarcia Umowy przewiduje się datę wpływu Umowy wybranego w

przetargu  Oferenta ( Wykonawcy ) do Zamawiającego.

16. WZÓR UMOWY, JAKA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYBRANYM OFERENTEM

( WYKONAWCĄ )

16.1. Wzór umowy stanowi Zał nr 2 do SIWZ

  - Zamawiający wymaga, aby wybrany Oferent ( Wykonawca ) zawarł z nim

Umowę na warunkach określonych we wzorze Umowy.

- WSZELKIE PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA OFERENTA ( WYKONAWCY )

ZWIĄZANE UMOWĄ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Oferent ( Wykonawca ) zobowiązany jest do przyjęcia gwarancji i rękojmi za roboty, zgodnie ze złożoną ofertą.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją

sytuacje określone w art. 93 Prawa Zamówień Publicznych.

  - W sprawach nie regulowanych w niniejszym postępowaniu mają zastosowanie

Przepisy Prawa Zamówień Publicznych.

Załączniki :

- 1. Załącznik nr 1 – wzór oferty do wypełnienia przez Oferenta wraz z oświadczeniem

- 2. Załącznik nr 2 – wzór umowy

Sporządził: Kazimierz Groza