# Sopot, dn. 1 październik 2008 r.

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 137 000 euro

SYSTEM NEFELOMETRYCZNY

(Podwodny laserowy dyfrakcyjny analizator cząstek)

opracowana i ogłoszona na podstawie :

Prawa Zamówień Publicznych (Tekst Ujednolicony /Dz. U.nr.223, poz. 1655

z dnia 29 listopada 2007 r.

przez Zamawiającego.

## INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot

tel: 058 551 72 81

fax: 058 551 21 30

e-mail : office@iopan.gda.pl

Nr ogłoszenia w BZP

245107-2008

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art.39 Prawa Zamówień Publicznych (Tekst Ujednolicony /Dz. U.nr.223, poz. 1655 z dnia 29 listopada 2007 r.) - zwanego dalej Prawem Zamówień Publicznych, Zamawiający   Instytut Oceanologii PAN w Sopocie zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 137000 euro na: SYSTEM NEFELOMETRYCZNY

W skład systemu wchodzi:

- Podwodny laserowy dyfrakcyjny analizator cząstek z kablem pomiarowym o długości 50m

- Przystawka do pomiarów w wyizolowanych probkach w warunkach laboratoryjnych (Mixing Chamber) 
Mierzone wielkości przez przyrząd główny i przystawkę:
a) rozkład rozmiarów cząstek zawieszonych 
b) pomiar koncentracji objętościowej substancji zawieszonych 
c) pomiar rozmiarów cząstek w zakresie 1.25-250 mikrona 
d) jednoczesny pomiar transmisji światła oraz głębokości i temperatury 
e) pomiary in situ do głębokości 150 m
f) możliwość pomiarów w laboratorium na próbkach 
g) możliwość pracy samodzielnej (na boi) 
h) możliwość pracy w czasie rzeczywistym

- Rejestrator polowy

oparty na proc. Intel Core Duo; 4 GB RAM; min 250 GB HD 
13"-14.1" ekran, rozdz. 1440x900 (WXGA+) lub większa 
waga do 2.1 kg 
mocna obudowa, do pracy w polowych warunkach 
czas pracy baterii przy normalnym obciążeniu > 4h 
wbudowany modem WWAN 
system operacyjny Windows XP (lub bez systemu) 
złącza USB (min 2) 
CD/DVD, Wi-Fi, RJ-11, RJ-45, SD card slot, Express Card/PC Card slot

Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV:  33261300-0

2.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

2.1 O zamówienie publiczne może ubiegać się Oferent, który spełnia warunki zawarte w art.22 ust.1 PZP tzn:

1/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

2/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

3/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4/ nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w świetle art.24 ust.1

  - Osoby upoważnione przez oferenta do wykonania przedmiotu zamówienia muszą mieć odpowiednie uprawnienia.

  - Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów zostanie dokonana w systemie „ spełnia / nie spełnia”, na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 3.

- WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE  MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI, W CELU POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

3.1 Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie następujących dokumentów:

1/ oświadczenie Oferenta w trybie art.22 ust 1 Prawa Zamówień Publicznych (załącznik nr.1 do wzoru oferty);

2/ aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert (dołączyć do oferty jako zał. nr 3)

3/ aktualnych zaświadczeń o nie zaleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz o nie zaleganiu z opłaceniem podatków w Urzędzie Skarbowym (dołączyć do oferty jako zał. 4 i 5)

4/ Certyfikat ISO producenta lub równoważny (dołączyć do oferty jako zał. 6).

5/ Certyfikat CE oferowanego sprzętu lub równoważny(dołączyć do oferty jako zał. 7).

3.2 Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania, zgodnie z art.24 ust 2 pkt.3 PZP i odrzucenie jego oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI W ZAKRESIE UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

4.1 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonane będą w trybie i terminach określonych w art. 38 PZP

4.2 Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, bez podania źródeł zapytania.

4.3 Zgodnie z art.27 Prawa Zamówień Publicznych wnioski, zawiadomienia oraz Informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

4.4 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia a zmiany ujawni na stronie www.iopan.gda.pl/bip

4.5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

mgr inż. Kazimierz Groza

tel. 058 73 11 823

058 551 72 81 w 223

E - mail  groza@iopan.gda.pl

Adres kontaktowy:

Instytut Oceanologii PAN

ul. Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot

tel 058 551 72 81

fax 058 551 21 30

e mail office@iopan.gda.pl

godziny pracy: poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 15:00.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

5.1 Oferent przedstawi ofertę zgodną z PZP, której treść odpowiada treści SIWZ, zgodnego z wzorem oferty – Załącznik nr 1.

5.2 Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Oferent przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art.89 ust.1 pkt 1 PZP.

5.3 Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się , aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.

5.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

5.5 Obowiązuje sporządzenie oferty w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisania przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Oferenta na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

5.6 Strony oferty powinny być kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty. Zamawiający dopuszcza nie stawianie numerów na pustych stronach.

5.7 Strony oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.

5.8. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być sygnowane podpisami Oferenta.

5.9. Wszystkie załączone do oferty kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta (podpis + zapis „ za zgodność z oryginałem” + data)

5.10. Zamawiający w przypadku dołączenia do oferty nieczytelnej lub budzącej wątpliwości co do prawdziwości kserokopii dokumentu, może żądać przedstawienia jego oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

5.11 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego (Instytut Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot) i oznaczonej hasłem; „oferta na: „SYSTEM NEFELOMETRYCZNY”, bez nadawcy, z dopiskiem na dole koperty „ Nie otwierać przed dniem 09.10.2008 r. do godziny 10:00”. Oferta wysłana pocztą lub dostarczona kurierem powinna być złożona w dwóch kopertach – wewnętrznej – oznaczonej jak wyżej i zewnętrznej – zaadresowanej do Zamawiającego z nadawcą zamiennym lub bez nadawcy.

5.12 Każdy Oferent, składający ofertę może ją wycofać, zmienić, uzupełnić przed upływem terminu składania ofert. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty (tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem np. zmiana / uzupełnienie /wycofanie oferty na „SYSTEM NEFELOMETRYCZNY)

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi – bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu.

- OKRES I POŻĄDANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia określa się na 15.12.2008 r.

7. OKREŚLENIE WYSOKOŚCI WADIUM

Zamawiający nie wymaga WADIUM

8.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

8.1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w pok. 120 w budynku Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 55 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego

8.2. Termin składania ofert upływa dnia 09.10.2008 r. o godz. 09:30. Oferty przesłane pocztą lub przez kuriera muszą być dostarczone przed upływem wskazanego terminu.

8.3. Otwarcie kopert nastąpi w sali konferencyjnej Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 55 w dniu 09.10.2008 r. o godz. 10:00.

9.   INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

9.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

9.2. Część jawna – otwarcie ofert :

- odczytanie nazw ( firm ) i adresów ( siedziby ) Oferentów;

- odczytanie cen ofert;

- odczytanie informacji dotyczących terminu wykonania zamówienia;

9.3 Koperty oznaczone „ Wycofane” nie zostaną otwarte

9.4 W przypadku nieobecności Oferenta przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Oferentowi informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek

9.5 Część niejawna – ocena ofert:

1. sprawdzanie ważności ofert

2. ocena ofert wg ustalonych kryteriów

3. wybór Wykonawcy

10.  TERMIN DO KTÓREGO OFERENT BĘDZIE ZWIĄZANY OFERTĄ

10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych

10.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

11.  OCENA FORMALNA OFERTY

11.1 Zamawiający zobowiązany jest uznać ofertę za nieważną, jeśli:

1/ jest sprzeczna z Prawem Zamówień Publicznych:

2/ jej treść nie odpowiada treści SIWZ;

3/ jest nieczytelna lub nie podpisana przez  Oferenta;

4/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

11.2 Oferta może  być odrzucona, jeśli:

1/ nie zawiera wszystkich cen;

2/ jest nie czytelna lub nie podpisana przez Oferenta;

3/ nie jest przygotowana zgodnie ze wzorem oferty, określonej przez Zamawiającego;

4/ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

5/ zawiera rażąco niską cenę

6/ została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

7/ zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy  w obliczeniu ceny

8/ Oferent w terminie  7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

12.   OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – DLA KAŻDEGO ZADANIA ODRĘBNIE

12.1. Punktacja dla każdego zadania

| L p | Kryterium | Znaczenie (pkt) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena / koszt w PLN / | 100 |

12.2. Ocena dokonywać się będzie wg następujących zasad:

Nazwa kryterium:              Cena

Wzór:                         Wynik=100xB/A

Sposób oceny:     	A - cena oferenta

B - cena najniższa

12.3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium - Wynik) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów

13. INFORMACJE O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ      SPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU PRZETARGU, W CELU ZAWARCIA UMOWY

13.1. Zawarcie umowy nastąpi w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyniku przetargu

13.2. Jako datę zawarcia Umowy przewiduje się datę wpływu Umowy wybranego w przetargu Oferenta ( Wykonawcy ) do Zamawiającego.

14. WZÓR UMOWY, JAKA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYBRANYM OFERENTEM (WYKONAWCĄ)

14.1 Wzór umowy stanowi Zał nr 2 do SIWZ

14.2 Zamawiający wymaga, aby wybrany Oferent ( Wykonawca ) zawarł z nim Umowę na warunkach określonych we wzorze Umowy.

15. WSZELKIE PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA OFERENTA ( WYKONAWCY ) ZWIĄZANE UMOWĄ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Oferent ( Wykonawca ) zobowiązany jest do przyjęcia gwarancji i rękojmi za roboty, zgodnie ze złożoną ofertą.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ, PRZYSŁUGUJĄCYCH

OFERENTOWI W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Oferentowi przysługują środki ochrony prawnej przewidziane Ustawą, zgodnie z art. 179 – 198.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją sytuacje określone w art. 93 Prawa Zamówień Publicznych.

- W sprawach nie regulowanych w niniejszym postępowaniu mają zastosowanie Przepisy Prawa Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego

Załączniki :

- 1. Załącznik nr 1 – wzór oferty do wypełnienia przez Oferenta wraz z oświadczeniem

- 2. Załącznik nr 2 – wzór umowy

Sporządził: Kazimierz Groza