# Sopot, dn. 07 listopad 2008

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 137 000 euro

Chromatograf cieczowy HPLC z możliwością rozbudowy o spektrometr mas

opracowana i ogłoszona na podstawie :

## Prawa Zamówień Publicznych / Tekst Ujednolicony /

- Dz.U.nr.79, poz. 551 z dnia 10 maja 2006 r.

przez Zamawiającego.

## INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot

tel: 058 551 72 81

fax: 058 551 21 30

e-mail : office@iopan.gda.pl

Nr ogłoszenia w BZP

117567-2008

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art.39 Prawa Zamówień Publicznych / Dz.U.nr 79, poz. 551 z dnia 10 maja 2006 r./ - zwanego dalej Prawem Zamówień Publicznych, Zamawiający – Instytut Oceanologii PAN w Sopocie zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 137 000 euro na:

Chromatograf Cieczowy HPLC z możliwością rozbudowy o spektrometr mas

1. Pompa dwutłokowa z mieszalnikiem gradientu

- do gradientu wysoko- i nisko ciśnieniowego

- zakres przepływu 0,0001 do 10,0000 ml.

- maksymalna objętość tłoków (2x10µl)

- tłoki pracujące w układzie równoległym

2. Detektor UV-VIS z matrycą diodową

- źródło światła: deuterowe i wolframowe

- zakres długości fal: 190-800 nm

- szum: 6x10 –6 AU

- dryft: 5x10 –4 AU/h

- liniowość: 2,0 AU

- celka termostatowana: 10 µl do ciśnienia 12MPa

- wbudowane funkcje walidacyjne

3. Detektor spektrofluorescencyjny

- zakres fali: co najmniej 200-650 nm z możliwością rozszerzenia do 900 nm.

- pojemność celi: max. 12 µl

- ciśnienie celi: min. 2 Mpa

- czułość: co najmniej S/N >= 300 dla ramanowskiej linii wody

4. Detektor elektrochemiczny z oprogramowaniem

- tryby operacyjne DC, PAD i SCAN

- zakres potencjału: od +2,00 do –2,00 V w krokach 10mV

- temperatura pieca od 7 0C powyżej temperatury otoczenia do 45 0C, dokładność 0,5 C, stabilność 0,1 0C, piec musi mieć możliwość pomieszczenia kolumny i celi przepływowej

- czujnik nastrzyku

- elektroda złota

- zakres w trybie DC: 10pA – 200µA

- zakres pracy w trybie SCAN: 10nA – 200 µA

5. Degazer na min.4 rozpuszczalniki

6. Piec do kolumn z chłodzeniem

- zakres temp. otocz -15 do 80 0 C ( piec musi mieć możliwość pomieszczenia kolumny + prekolumna +uchwyt ~30cm)

7. Automatyczny podajnik próbek z chłodzeniem

- kontrola temperatury min.+4 do + 40 0 C

- zakres pracy pH 1-14

- ilość próbek 2ml – co najmniej 70

- objętość nastrzyku 0,1 µl do 100 µl oraz 1 µl do min1500 µl

- szybkość nastrzyku wraz z przemyciem igły: 10s (10 µl)

- powtarzalność nastrzyku: 0,3% RSD.

- pomiar nastrzykiwanej objętości na tłoku pompy.

- współczynnik przeniesienia: max. 0,005%

- wbudowane funkcje walidacyjne

- komplet 500 fiolek z nakrętkami i uszczelkami silikonowo/teflonowymi

- możliwość pracy pod ciśnieniem do 350 barów

8. Kolektor frakcji z głowicą i uchwytem na próbówki

- liczba frakcji co najmniej 60 dla próbówek o objętości 20 ml

- metoda zbierania frakcji: zawór solenoidowy

9. Pojemnik na rozpuszczalniki

- szklane butle 1000ml - 5szt

10. Kontroler do połączenia zestawu z komputerem.

11. Oprogramowanie do zbierania i opracowywania danych z możliwością tworzenia własnych bibliotek widm.

12. Kolumna chromatograficzne

typu: C-18 (LiChrospher 100 RP18e) lub równoważna o wymiarach 250mm x 4,6mm -2 szt

Prekolumny C18 RP 1op ( 10szt)

Uchwyt (holder) do kolumny

13. Wzorce do kalibracji:

- barwniki izolowane z komórek glonów

19'-but-fucoxanthin ,19'-hex-fucoxanthin, α-carotene , Alloxanthin , Antheraxanthin, Aphanizophyll, Astaxanthin, β-Carotene, β-Cryptoxanthin, Canthaxanthin , Chlorophyll a Chlorophyll b, Chlorophyll c2, Chlorophyll c3, Chlorophyllide a , Diadinoxanthin,

Diatoxanthin, Divinyl Chlorophyll a, Echinenone , Fucoxanthin, Lutein, Lycopene , Myxoxanthophyll , Neoxanthin , Peridinin Pheophorbide a, Pheophythin a, Prasinoxanthin, Violaxanthin ,Zeaxanthin, Mixed Pigments

- Wzorce sideroforów : HPLC-Calibration Kit Ferrioxamines (B,D1,E,G)

14. Materiały eksploatacyjne

- fryty (10szt)

- strzykawka ( ew. element wymienny) do autosamplera - 1 szt

- zestaw uszczelek do pompy

- filtry wejściowe i wyjściowe do pompy

- filtr zasysający do rozpuszczalników – 4szt

15. Zestaw mebli przyściennych laboratoryjnych

szafka stacjonarna typu A-90 lub równoważne (szer.60cm drzwiczki- szt.3; szer.60cm drzwiczki + półka lub wózek na PC -2szt.; szer. 40-60cm – 4-5 szuflad -2szt., szer.50cm – 2 szuflady + wnęka-1szt.)

szafka wolnostojąca typu B-200 lub równoważna ( szer. 80cm-4x drzwiczki szkło/ lub 2x drzwiczki -2szt)

szafki wiszące ( szer. 80cm -2szt, regał wiszący szer. 80cm –otwarty 1szt)

blaty - Konglomerat lub Trespa lub równoważnego tworzywa – 2szt (500x80cm; 260x 60cm)gr. 2-3cm

dodatkowe wymagania względem wykonawcy mebli -zawiasy ze stali nierdzewnej z funkcja domykania; drzwiczki –płyta laminowana dwustronnie; krawędzie zewnętrzne pokryte obrzeżem z twardego PCV; prowadnice rolkowe typu METABOX lub równoważne, samodomykające i z funkcją blokady wysuwu.

16. Zestaw komputerowy: Procesor DualCore, 1GB RAM, HDD 160GB, nagrywarka DVD, mysz PS2 i klawiatura ( bezprzewodowe), napęd 1,44MB, wejścia USB( przód /tył min.4,

19" panoramiczny kolorowy monitor, WIN XP Pl Professional, drukarka kolorowa laserowa, LAN

17. Szkolenie min. trzydniowe (rozłożone w czasie) dla trzech osób w miejscu instalacji

18. Instrukcje w języku angielskim i polskim ( wydruk i CD)

Pozostałe wymagania względem dostawcy:

- Dostawa sprzętu do zamawiającego i instalacja we wskazanym laboratorium przez IO PAN.

- Pierwsze uruchomienie, testowanie i walidacja aparatu przez pracownika dostawcy.

- Przeszkolenie osób wskazanych przez IOPAN w zakresie prawidłowej obsługi aparatu.

- Gwarancja minimum 1 rok od chwili walidacji aparatury.

Publicznych CPV -  33253220-6

2.          WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

2.1 O zamówienie publiczne może ubiegać się Oferent, który spełnia warunki zawarte

w art.22 ust.1 PZP tzn:

1/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

2/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

3/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia

4/ nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w świetle

art.24 ust.1

  - Osoby upoważnione przez oferenta do wykonania przedmiotu zamówienia  muszą mieć odpowiednie uprawnienia.

  - Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów zostanie dokonana w systemie „ spełnia / nie spełnia /, na podstawie dokumentów wymienionych w

pkt 3.

- WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE  MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI, W CELU

POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

3.1 Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie następujących

dokumentów:

1/ oświadczenie Oferenta w trybie art.22 ust 1 Prawa Zamówień Publicznych

- załącznik nr.1 do wzoru oferty;

2/  aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie

oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione

nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3/  aktualnych oświadczeń o nie zaleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenie

społeczne, zdrowotne i fundusz pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

oraz o nie zaleganiu z opłaceniem podatków w Urzędzie Skarbowym

( dołączyć do oferty jako zał. 3 i 4 )

4/ Certyfikat ISO producenta lub równoważny.

5/ Certyfikat CE oferowanego sprzętu lub równoważny.

  - Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie

Dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania, zgodnie z art.24 ust 2 pkt.3 PZP i odrzucenie jego oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5.

3.3  Zamawiający może zażądać potwierdzenia oświadczeń wymienionych w pkt 3.1.3

od  Oferenta wybranego w przetargu.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

OFERENTAMI W ZAKRESIE UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  - Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonane

będą w trybie i terminach określonych w art. 38 PZP>

  - Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia, bez podania źródeł zapytania chyba, że prośba o

wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed

terminem składania ofert.

  - Zgodnie z art.27 Prawa Zamówień Publicznych wnioski, zawiadomienia oraz

Informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,

Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia. O zmianie powiadomi wszystkich Oferentów, którym dostarczono

SIWZ.

4.5. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

doc. dr hab. Alicja Kosakowska

tel. 058 551 72 81 w 254; 058 7311835

E - mail  akosak@iopan.gda.pl

Dr Maria Łotocka

tel. 058 551 72 81 w 255; 058 7311836

E - mail  lotocka@iopan.gda.pl

Kazimierz Groza

tel. 058 551 72 81 w 223; 58 7311 823

E - mail  groza@iopan.gda.pl

Adres kontaktowy:

Instytut Oceanologii PAN

ul. Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot

tel 058 551 72 81

fax 058 551 21 30

e mail office@iopan.gda.pl

godziny pracy ; poniedziałek – piątek od  8 – 15 godz.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

5.1 Oferent przedstawi ofertę zgodną z PZP, której treść odpowiada treści  SIWZ,

zgodnego z wzorem  oferty – Załącznik nr 1.

5.2 Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Oferent przedłoży więcej niż jedną

ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art.89 ust.1

pkt 1 PZP.

5.3. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zaleca się , aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do

prawidłowego przygotowania oferty.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

  - Obowiązuje sporządzenie oferty w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisania przez osobę ( osoby )

upoważnioną ( upoważnione ) do reprezentowania Oferenta na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

5.6    Strony oferty powinny być kolejno ponumerowane, począwszy od  numeru 1

na pierwszej stronie oferty. Zamawiający dopuszcza nie stawianie numerów na

pustych stronach.

5.7. Strony oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający

dekompletację.

5.8. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być sygnowane podpisami Oferenta.

5.9. Wszystkie załączone do oferty kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za

zgodność z oryginałem przez Oferenta – podpis + zapis „ za zgodność z

oryginałem” + data

5.10. Zamawiający w przypadku dołączenia do oferty nieczytelnej lub budzącej

wątpliwości co do prawdziwości kserokopii dokumentu, może żądać przedstawienia

jego oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

5.11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego

/ Instytut Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot / i

oznaczonej hasłem; „oferta na „Chromatograf Cieczowy HPLC z możliwością rozbudowy o spektrometr mas”, bez nadawcy, z dopiskiem na dole koperty

„ Nie otwierać przed dniem 02.12.2008 r. do godziny 10:00”. Oferta wysłana pocztą lub dostarczona kurierem powinna być złożona w dwóch kopertach – wewnętrznej – oznaczonej jak wyżej i zewnętrznej – zaadresowanej do Zamawiającego z nadawcą zamiennym lub bez nadawcy.

5.12 Każdy Oferent, składający ofertę może ją wycofać, zmienić, uzupełnić przed upływem terminu składania ofert. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty ( tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem np. zmiana / uzupełnienie /wycofanie oferty na „Chromatograf Cieczowy HPLC z możliwością rozbudowy o spektrometr mas”)

5.13 Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi – bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu.

- OKRES I POŻĄDANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia określa się na 23.02.2009 r.

7. OKREŚLENIE WYSOKOŚCI WADIUM

Zamawiający nie wymaga WADIUM

8.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

8.1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w pok 120 w budynku Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 55 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego

8.2. Termin składania ofert upływa dnia 02.12.2008 r. o godz. 09:30. Oferty przesłane pocztą lub przez kuriera muszą być dostarczone przed upływem wskazanego terminu.

8.3. Otwarcie kopert nastąpi w sali konferencyjnej Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 55  w dniu 02.12.2008 o godz. 10:00.

9.   INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

9.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

9.2. Część jawna – otwarcie ofert :

- odczytanie nazw ( firm ) i adresów ( siedziby ) Oferentów;

- odczytanie cen ofert;

- odczytanie informacji dotyczących terminu wykonania zamówienia;

- odczytanie informacji dotyczących okresu gwarancji

  - Koperty oznaczone „ Wycofane” nie zostaną otwarte

  - W przypadku nieobecności Oferenta przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Oferentowi informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek

  - Część niejawna – ocena ofert:

- sprawdzanie ważności ofert

- ocena ofert wg ustalonych kryteriów

- wybór Wykonawcy

- TERMIN DO KTÓREGO OFERENT BĘDZIE ZWIĄZANY OFERTĄ

10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni

10.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

- OCENA FORMALNA OFERTY

11.1. Zamawiający zobowiązany jest uznać ofertę za nieważną, jeśli :

1/ jest sprzeczna z Prawem Zamówień Publicznych lub SIWZ

2/ jest nieczytelna lub nie podpisana przez  Oferenta;

3/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  - Oferta może  być odrzucona, jeśli :

1/ nie zawiera wszystkich cen;

2/ jest nie czytelna lub nie podpisana przez Oferenta;

3/ nie jest przygotowana zgodnie ze wzorem oferty, określonej przez

Zamawiającego;

4/ jest niezgodna z Prawem Zamówień Publicznych

5/ jej treść nie odpowiada treści SIWZ;

6/ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

7/ zawiera rażąco niską cenę

8/ została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia

9/ zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić

na podstawie art. 88, lub błędy  w obliczeniu ceny

10/ Oferent w terminie  7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się

na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

11/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY

### WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – DLA KAŻDEGO ZADANIA

ODRĘBNIE

  - Punktacja dla każdego zadania

| Lp | Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena / koszt w PLN / | 90 |
| 2 | Gwarancja | 5 |
| 3 | Ilość szkoleń | 5 |

12.2. Ocena dokonywać się będzie wg następujących zasad:

Nazwa kryterium:              Cena

Wzór:                         Punkty1=90xB/A

Sposób oceny:     		A - cena oferenta

B - cena najniższa

Nazwa kryterium:              Gwarancja

Wzór:                         Punkty2=5xA/B

Sposób oceny:     		A – czas gwarancji w miesiącach oferenta

B – najdłuższy czas gwarancji

Nazwa kryterium:              Cena

Wzór:                         Punkty3=5x(A-3)/(B-3)

Sposób oceny:     		A – ilość szkoleń oferenta dniach

B – największa ilość szkoleń w dniach

12.3.  Wynik:  Wynik = Punkty1+ Punkty2+ Punkty3

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ, PRZYSŁUGUJĄCYCH

OFERENTOWI W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Oferentowi przysługują środki ochrony prawnej przewidziane Ustawą, zgodnie z art. 179 – 198.

15. INFORMACJE O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ

SPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU PRZETARGU, W CELU ZAWARCIA UMOWY

15.1. Zawarcie umowy nastąpi w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyniku przetargu

15.2. Jako datę zawarcia Umowy przewiduje się datę wpływu Umowy wybranego w

przetargu  Oferenta ( Wykonawcy ) do Zamawiającego.

16. WZÓR UMOWY, JAKA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYBRANYM OFERENTEM

( WYKONAWCĄ )

16.1. Wzór umowy stanowi Zał nr 2 do SIWZ

  - Zamawiający wymaga, aby wybrany Oferent ( Wykonawca ) zawarł z nim

Umowę na warunkach określonych we wzorze Umowy.

- WSZELKIE PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA OFERENTA ( WYKONAWCY )

ZWIĄZANE UMOWĄ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Oferent ( Wykonawca ) zobowiązany jest do przyjęcia gwarancji i rękojmi za roboty, zgodnie ze złożoną ofertą.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją

sytuacje określone w art. 93 Prawa Zamówień Publicznych.

  - W sprawach nie regulowanych w niniejszym postępowaniu mają zastosowanie

Przepisy Prawa Zamówień Publicznych.

Załączniki :

- 1. Załącznik nr 1 – wzór oferty do wypełnienia przez Oferenta wraz z oświadczeniem

- 2. Załącznik nr 2 – wzór umowy

Sporządził: Kazimierz Groza