# Sopot, 03 grudzień 2008 r.

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 137 000 euro

LABORATORYJNY ZESTAW SPEKTROFOTOMETRYCZNY

przetarg II

opracowana i ogłoszona na podstawie :

Prawa Zamówień Publicznych (Tekst Ujednolicony /Dz. U.nr.223, poz. 1655

z dnia 29 listopada 2007 r.

przez Zamawiającego.

## INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot

tel: 058 551 72 81

fax: 058 551 21 30

e-mail : office@iopan.gda.pl

Nr ogłoszenia w BZP

254146 - 2008

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art.39 Prawa Zamówień Publicznych (Tekst Ujednolicony /Dz. U.nr.223, poz. 1655 z dnia 29 listopada 2007 r.) - zwanego dalej Prawem Zamówień Publicznych, Zamawiający – Instytut Oceanologii PAN w Sopocie zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 137000 euro na:

LABORATORYJNY ZESTAW SPEKTROFOTOMETRYCZNY składający się z:

Spektrofotometru dwuwiązkowwego UV-VIS wyposażony w sferę integrującą o średnicy 150 mm i pokrytą materiałem odbiciowym "Spectralon", umożliwiający m. in. pomiary na próbach wody morskiej w kuwetach prostopadłościennych (o rozmiarach 1cm, 2cm, 5cm i 10 cm w części transmisyjnej oraz o rozmiarach 1cm wewnątrz sfery integrującej), sterowany przez komputer klasy PC, wyposażony w odpowiednie kuwety i uchwyty do nich. Spektrofotometr ten powinien wyróżniać się następującymi cechami:

1. Zakres długości fal 190 - 900nm.

2. Detektor: fotopowielacz.

3. Układ optyczny wyposażony w monochromator/y oparte na siatce dyfrakcyjnej.

4. Regulacja szerokości szczeliny oraz prędkości skanowania.

5. Prostopadłościenne kuwety kwarcowe o długości drogi optycznej 1cm (2 sztuki), 5cm (2 sztuki), 10cm (2 sztuki).

6. Prostopadłościenne kuwety ze szkła optycznego o długości drogi optycznej 2cm (2 sztuki).

7. Uchwyty do powyższych kuwet do montażu w części "transmisyjnej" urządzenia.

8. Uchwyt do kuwety 1cm do montażu wewnątrz sfery integrującej.

9. Komputer sterujący klasy PC (procesor co najmniej klasy Intel Core 2 Duo, co najmniej 1GB RAM, dysk twardy co najmniej 160GB, wysokowydajna karta graficzna, monitor LCD o przekątnej co najmniej 19 cali, napęd DVD+/-RW, karta sieciowa, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny Windows XP Pro lub odpowiedni nowszy).

10. Oprogramowanie sterujące w/w spektrofotometrem pracujące w środowisku jak wyżej wraz z niezbędnymi kartami komunikacyjnymi, pozwalające na wszechstronną rejestrację, obróbkę, wizualizację i eksport wyników pomiarów

11. Wartości parametrów : rozdzielczość, dokładność i powtarzalność długości fali, zakres fotometryczny oraz dokładność i stabilność fotometryczna wchodzą w kryteria oceny oferty

Wymagania dodatkowe względem dostawcy:

1. Dostawa sprzętu do zamawiającego i instalacja we wskazanym laboratorium.

2. Pierwsze uruchomienie , testowanie i walidacja urządzenia przez pracownika dostawcy.

3. Przeszkolenie osób wskazanych przez IOPAN w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia.

4. Gwarancja minimum 1 rok od chwili walidacji urządzenia i bezpłatna pomoc techniczna w okresie gwarancji.

Uwaga: Przyrząd bezwzględnie musi spełniać parametry opisane w punkcie od 1 do 10 oraz wymagania dodatkowe. W przypadku gdy którykolwiek z tych parametrów  nie będzie spełniony oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca SIWZ.

Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV:  38433000-9

2.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

2.1 O zamówienie publiczne może ubiegać się Oferent, który spełnia warunki zawarte w art.22 ust.1 PZP tzn:

1/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

2/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

3/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4/ nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w świetle art.24 ust.1

  - Osoby upoważnione przez oferenta do wykonania przedmiotu zamówienia muszą mieć odpowiednie uprawnienia.

  - Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów zostanie dokonana w systemie „ spełnia / nie spełnia”, na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 3.

- WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

3.1 Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie następujących dokumentów:

1/ oświadczenie Oferenta w trybie art.22 ust 1 Prawa Zamówień Publicznych (załącznik nr.1 do wzoru oferty);

2/ aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dołączyć do oferty jako zał. nr 2)

3/ aktualnych zaświadczeń o nie zaleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz o nie zaleganiu z opłaceniem podatków w Urzędzie Skarbowym ( dołączyć do oferty jako zał. 3 i 4)

4/ Certyfikat ISO producenta lub równoważny( dołączyć do oferty jako zał. 5)

5/ Dokument stwierdzający spełnienie parametrów podanych w specyfikacji technicznej ( dołączyć do oferty jako zał. 6).

3.2 Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania, zgodnie z art.24 ust 2 pkt.3 PZP i odrzucenie jego oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5.

3.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI W ZAKRESIE UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

4.1 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonane będą w trybie i terminach określonych w art. 38 PZP

4.2 Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, bez podania źródeł zapytania.

4.3 Zgodnie z art.27 Prawa Zamówień Publicznych wnioski, zawiadomienia oraz Informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

4.4 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia a zmiany ujawni na stronie www.iopan.gda.pl/bip

4.5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

mgr inż. Kazimierz Groza

tel. 058 73 11 823, 058 551 72 81 w 223

E - mail  groza@iopan.gda.pl

Adres kontaktowy:

Instytut Oceanologii PAN

ul. Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot

tel 058 551 72 81

fax 058 551 21 30

e mail office@iopan.gda.pl

godziny pracy: poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 15:00.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

5.1 Oferent przedstawi ofertę zgodną z PZP, której treść odpowiada treści SIWZ, zgodnego z wzorem oferty – Załącznik nr 1.

5.2 Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Oferent przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art.89 ust.1 pkt 1 PZP.

5.3 Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.

5.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

5.5 Obowiązuje sporządzenie oferty w języku polskim (lub angielskim – dla wykonawców spoza RP) na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisania przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Oferenta na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

5.6 Strony oferty powinny być kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty. Zamawiający dopuszcza nie stawianie numerów na pustych stronach.

5.7 Strony oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.

5.8. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być sygnowane podpisami Oferenta.

5.9. Wszystkie załączone do oferty kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta (podpis + zapis „ za zgodność z oryginałem” + data)

5.10. Zamawiający w przypadku dołączenia do oferty nieczytelnej lub budzącej wątpliwości co do prawdziwości kserokopii dokumentu, może żądać przedstawienia jego oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

5.11 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego (Instytut Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot) i oznaczonej hasłem; „oferta na: „Laboratoryjny zestaw spektrofotometryczny - przetargII”, bez nadawcy, z dopiskiem na dole koperty „ Nie otwierać przed dniem 11.12.2008 r. do godziny 10:00”. Oferta wysłana pocztą lub dostarczona kurierem powinna być złożona w dwóch kopertach – wewnętrznej – oznaczonej jak wyżej i zewnętrznej – zaadresowanej do Zamawiającego z nadawcą zamiennym lub bez nadawcy.

5.12 Każdy Oferent, składający ofertę może ją wycofać, zmienić, uzupełnić przed upływem terminu składania ofert. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty (tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem np. zmiana / uzupełnienie /wycofanie oferty na „Laboratoryjny zestaw spektrofotometryczny” - przetargII)

5.13 Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi – bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu.

- OKRES I POŻĄDANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia określa się na 28.02.2009 r.

7. OKREŚLENIE WYSOKOŚCI WADIUM

Zamawiający nie wymaga WADIUM

8.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

8.1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w pok. 120 w budynku Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 55 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego

8.2. Termin składania ofert upływa dnia 11.12.2008 r. o godz. 09:30. Oferty przesłane pocztą lub przez kuriera muszą być dostarczone przed upływem wskazanego terminu.

8.3. Otwarcie kopert nastąpi w sali konferencyjnej Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 55 w dniu 11.12.2008 r. o godz. 10:00.

9.   INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

9.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

9.2. Część jawna – otwarcie ofert:

- odczytanie nazw ( firm ) i adresów ( siedziby ) Oferentów;

- odczytanie cen ofert;

- odczytanie informacji dotyczących terminu wykonania zamówienia;

- odczytanie informacji dotyczących okresu gwarancji

9.3 Koperty oznaczone „ Wycofane” nie zostaną otwarte

9.4 W przypadku nieobecności Oferenta przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Oferentowi informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek

9.5 Część niejawna – ocena ofert:

- sprawdzanie ważności ofert

- ocena ofert wg ustalonych kryteriów

- wybór Wykonawcy

- TERMIN DO KTÓREGO OFERENT BĘDZIE ZWIĄZANY OFERTĄ

10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych

10.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

- OCENA FORMALNA OFERTY

10.1 Zamawiający zobowiązany jest uznać ofertę za nieważną, jeśli:

1/ jest sprzeczna z Prawem Zamówień Publicznych:

2/ jej treść nie odpowiada treści SIWZ;

3/ jest nieczytelna lub nie podpisana przez Oferenta;

4/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

10.2 Oferta może  być odrzucona, jeśli:

1/ nie zawiera wszystkich cen;

2/ jest nie czytelna lub nie jest podpisana przez Oferenta;

3/ nie jest przygotowana zgodnie ze wzorem oferty, określonej przez Zamawiającego;

4/ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

5/ zawiera rażąco niską cenę

6/ została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

7/ zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy  w obliczeniu ceny

8/ Oferent w terminie  7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – DLA KAŻDEGO ZADANIA ODRĘBNIE

12.1. Punktacja dla każdego zadania

| L p | Kryterium | Znaczenie (pkt) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena / koszt w PLN / | 50 |
| 2 | Rozdzielczość długości fali dla całego zakresu UV/Vis | 7 |
| 3 | Dokładność długości fali | 7 |
| 4 | Powtarzalność długości fali | 7 |
| 5 | Zakres fotometryczny | 7 |
| 6 | Dokładność fotometryczna przy 1A | 7 |
| 7 | Stabilność fotometryczna | 7 |
| 8 | Najkorzystniejsze warunki gwarancji | 8 |

12.2. Ocena dokonywać się będzie wg następujących zasad:

Nazwa kryterium:              Cena

Wzór:                         Wynik1=50xB/A

Sposób oceny:     	A - cena oferenta

B - cena najniższa

Uwaga: Do ceny oferty spoza RP zostaną doliczone koszty celne (jeśli występują) oraz podatek VAT (jeśli jest wymagany).

Nazwa kryterium:	Rozdzielczość długości fali dla całego zakresu UV/Vis

Wzór:                         Wynik2=7xB/A

Sposób oceny:     	A – wartość rozdzielczości oferenta (nm)

B – minimalna wartość rozdzielczości (nm) ze wszystkich ofert

Nazwa kryterium:	Dokładność długości fali

Wzór:                         Wynik3=7xB/A

Sposób oceny:     	A – wartość dokładności długości fali oferenta (nm)

B – minimalna wartość dokładności długości fali (nm) ze wszystkich ofert

Nazwa kryterium:	Powtarzalność długości fali

Wzór:                         Wynik4=7xB/A

Sposób oceny:     	A – wartość powtarzalności długości fali oferenta (nm)

B – minimalna wartość powtarzalności długości fali (nm) ze wszystkich ofert

Nazwa kryterium:	Zakres fotometryczny

Wzór:                         Wynik5=7xA/B

Sposób oceny:     	A – wartość zakresu fotometrycznego oferenta (A)

B – maksymalna wartość zakresu fotometrycznego (A) ze wszystkich ofert.

Nazwa kryterium:	Dokładność fotometryczna przy 1A

Wzór:                         Wynik6=7xB/A

Sposób oceny:     	A – wartość dokładności fotometrycznej przy 1A  oferenta (A)

B – minimalna wartość dokładności fotometrycznej przy 1A ze wszystkich ofert (A).

Nazwa kryterium:	Stabilność fotometryczna

Wzór:                         Wynik7=7xB/A

Sposób oceny:     	A – wartość stabilności fotometrycznej oferenta (A/h)

B – minimalna wartość stabilności fotometrycznej (A/h) ze wszystkich ofert

Nazwa kryterium:	Najkorzystniejsze warunki gwarancji

Wynik8=8 w przypadku najkorzystniejszych warunków gwarancji zgodnie z punktem 4 wymagań dodatkowych z pkt 1 SIWZ.

Wynik8=0 w pozostałych przypadkach.

12.3. SUMA =  Wynik1 + Wynik2 + Wynik3 + Wynik4 + Wynik5 + Wynik6 + Wynik7 + Wynik8

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria - SUMA) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ, PRZYSŁUGUJĄCYCH

OFERENTOWI W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Oferentowi przysługują środki ochrony prawnej przewidziane Ustawą, zgodnie z art. 179 – 198.

13. INFORMACJE O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ      SPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU PRZETARGU, W CELU ZAWARCIA UMOWY

13.1. Zawarcie umowy nastąpi w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyniku przetargu

13.2. Jako datę zawarcia Umowy przewiduje się datę wpływu Umowy wybranego w przetargu Oferenta ( Wykonawcy ) do Zamawiającego.

14. WZÓR UMOWY, JAKA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYBRANYM OFERENTEM (WYKONAWCĄ)

14.1 Wzór umowy stanowi Zał nr 2 do SIWZ

14.2 Zamawiający wymaga, aby wybrany Oferent ( Wykonawca ) zawarł z nim Umowę na warunkach określonych we wzorze Umowy.

15. WSZELKIE PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA OFERENTA ( WYKONAWCY ) ZWIĄZANE UMOWĄ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Oferent ( Wykonawca ) zobowiązany jest do przyjęcia gwarancji i rękojmi za roboty, zgodnie ze złożoną ofertą.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją sytuacje określone w art. 93 Prawa Zamówień Publicznych.

16.2. W sprawach nie regulowanych w niniejszym postępowaniu mają zastosowanie Przepisy Prawa Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego

Załączniki :

- 1. Załącznik nr 1 – wzór oferty do wypełnienia przez Oferenta wraz z oświadczeniem

- 2. Załącznik nr 2 – wzór umowy

Sporządził: Kazimierz Groza