# Sopot, dn. 5 styczeń 2009 r.

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 137 000 euro

REMONT OKRESOWY

S/Y „OCEANIA”

opracowana i ogłoszona na podstawie :

Prawa Zamówień Publicznych (Tekst Ujednolicony /Dz. U.nr.223, poz. 1655

z dnia 29 listopada 2007 r.

przez Zamawiającego.

## INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot

tel: 058 551 72 81

fax: 058 551 21 30

e-mail : office@iopan.gda.pl

Nr ogłoszenia w BZP

1543-2009

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art.39 Prawa Zamówień Publicznych (Tekst Ujednolicony /Dz. U.nr.223, poz. 1655 z dnia 29 listopada 2007 r.) - zwanego dalej Prawem Zamówień Publicznych, Zamawiający – Instytut Oceanologii PAN w Sopocie zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 137000 euro na:

Remont okresowy s/y „Oceania”

W zakres wchodzi dokowanie statku oraz naprawa wymienionych niżej elementów:

I. Armatura denno – burtowa

1. Skrzynia denna, maszyna PB ; zawory:		fi 125 – 1 szt.

fi 50 – 1 szt.

fi 20 – 1 szt.

2. Skrzynia denna, maszyna LB ; zawory :		fi 125 – 1 szt.

fi 50 – 1 szt.

fi 20 – 1 szt.

3. Skrzynia denna dziób ; zawory :			fi 100 – 1 szt.

fi 50 – 1 szt.

fi 40 – 1 szt.

fi 20 – 1 szt.

4. Magazyn bosmański, dziób ; zasuwa logu:	fi 100 – 1 szt.

5. Maszyna PB ; zawory :				fi 65 – 2 szt.

fi 50 - 2 szt.

fi 40 – 1 szt.

6. Maszyna LB ; zawory : zawory:			fi 65 – 1 szt.

fi 40 – 1 szt.

fi 50 – 1 szt. ( zaślepiony)

7. POM. Steru strumieniowego ; zawór:		fi 40 – 1 szt.

8. Klapy i zasuwy sanitarne ; klapa sanitarna:	fi 50 – 1 szt.

zasuwa sanitarna:	fi50 – 1 szt.

9. Klapy i zasuwy w laboratorium PB; klapa sanitarna:	fi 50 – 1 szt.

zasuwa sanitarna:		fi 50 – 1 szt.

Uwaga: Dotyczy klapy i zasuwy w laboratorium – należy częściowo zdemontować umeblowanie (blat i szafka ).

Wymienioną wyżej armaturę należy zdemontować, oczyścić, dotrzeć, przepakować dławice, wykonać próby szczelności i zamontować na nowych uszczelnieniach.

II. Magistrala kingstonowa

1. Demontaż i przegląd zasuw fi 150 – 2 szt. w zakresie jak wyżej. Obudowy filtrów kingstonowych zdemontować, wyczyścić i zakonserwować. Wymienić uszczelnienia pokryw , oczyścić kosze. Wymienić niesprawne krętliki pokryw.

2. Fundamenty filtrów kingstonowych: usunąć ślady korozji i zakonserwować, również w najbliższym otoczeniu ( około 8 – 10 m2 )

3. Magistrala kingstonowa fi 150, długość 4 m ; w zależności od stopnia zarośnięcia zdemontować, wytrawić, ocynkować i ponownie zamontować, lub alternatywnie oczyścić bez demontażu.

4. Skrzynie denne 3 szt.: zdemontować kratki osłonowe, oczyścić, pomalować. Wymienić protektory cynkowe w zależności od zużycia.. Montaż kratek i zabezpieczenie śrub.

III. Linia wału

- Zdemontować wał śrubowy ze śrubą napędową ( Zamech Liaaen PZ 400/2 RPS280 ). Po oczyszczeniu wykonać pomiary czopów i łożysk. Promień wału sprawdzić pod kątem ewentualnych pęknięć.

- Wykonać przegląd łożysk pośrednich ( 2 szt. )

- Śruba napędowa; zdemontować płaty, ewentualna obróbka w celu wyrównania. Kontrola płatów, sprawdzenie pod kątem pęknięć. Wymiana uszczelnienia płatów. Elementy uszczelnień płatów śruby nastawnej dostarcza wykonawca.

- Uszczelnienia wału śrubowego typu Simplex o wymiarze 170, wymienić na nowe. Elementy uszczelnienia dziobowego i rufowego dostarcza wykonawca.

- Sprawdzić i udrożnić przewody chłodzenia olejowego łożysk wału pośredniego.

- Całość zmontować na statku, wykonać pomiary luzów łożysk oraz opadu wału. Napełnić pochwę wału, uszczelnienia i piastę śruby olejem, wykonać próby szczelności.

- Dokonać sprawdzenia i ewentualnej regulacji skoku skrzydeł śruby. Wszystkie próby przeprowadzić w obecności inspektora PRS.

IV. Pompa pożarowa

Demontaż i przegląd pompy według wskazań producenta. Pompa typu 40Wa30, producent GZUT Gliwice. Wymiana łożysk, uszczelnień, przegląd zespołu wirującego i pierścieni uszczelniających wirnika. Wymiana łożysk silnika elektrycznego, przegląd silnika. Montaż pompy, próby w obecności inspektora PRS.

V. Urządzenie sterowe.

Maszyna sterowa MS32-7-7/S1 producent ZUO HYDROSTER

1. Zdemontować układ pionowy steru. Dokonać oględzin technicznych, wykonać pomiary luzów. W razie potrzeby wykonać obróbkę powierzchni trzonu sterowego. Wymienić uszczelnienie dławicy trzonu steru. Wymienić przewody smarne na wykonane ze stali nierdzewnej. Wykonać konserwację fundamentu maszyny sterowej.

2. Cylindry hydrauliczne typu SD1, demontaż i wymiana uszczelnienia, pomiar luzów w przegubach kulistych. Elementy uszczelnień cylindrów dostarcza wykonawca.

3. Zespół napędowy ZN32-4, pompy nr1 i nr2 do przeglądu wg. wskazań producenta. Wymiana oleju, czyszczenie zbiorników zespołu napędowego.

4. Po montażu i regulacji przeprowadzić próby w obecności inspektora PRS.

VI. Ster strumieniowy.

Ster strumieniowy typu DIBU 125/600 prod. Bosch Rexroth.

1. Demontaż wirnika steru z wałem silnika hydraulicznego, oględziny i pomiary wirnika, ewentualna obróbka w celu wyrównania.

2. Silnik hydrauliczny typu A4FP125 Bosch Rexroth, wymiana uszczelnień, przegląd. Zestaw uszczelnień silnika hydraulicznego dostarcza wykonawca.

VII. Pozostałe drobne prace.

We wskazanych miejscach płyt podłogowych w siłowni wykonać uchylne klapki (spawanie w aluminium).

VIII. Polerowanie sterowników wind burtowych – 4 szt. , 6 m2

IX. Wymiana licznika wydanej liny – żuraw planktonowy

1. Demontaż istniejącego licznika i sterownika pomp hydraulicznych

2. Demontaż podsufitek w laboratorium komputerowym, ok. 2 m2

3. Demontaż izolacji sufitowej w laboratorium komputerowym, 1 m2

4. Demontaż kabli z przejścia pokładowego

5. Rewizja przejścia pokładowego – ewentualna wymiana na nowe.

6. Położyć nowe kable w miejsce zdemontowanych, ok. 40 m kabla 4x1,5

7. Wykonać skrzynkę wodoodporną z otwieraną klapą ze stali nierdzewnej do miernika i sterownika pomp hydraulicznych.
	Wymiary skrzynki: szerokość – 48 cm, wysokość – 24 cm, głębokość – 24 cm.

- 8. Zamontować miernik i sterownik pomp w nowej skrzynce na pokładzie.
	Uwaga: Miernik wydanej liny dostarcza armator.

- 9. Dokonać właściwych połączeń kablowych.

- 10. Po położeniu kabli zadławić przejście pokładowe

11.Założyć izolacje na suficie, 1 m2, i podsufitki w laboratorium komputerowym 2 m2

12. Zdać urządzenie w działaniu.

X. Koferdam i studnia ADCP.

1. Zdemontować klapę wejściową do koferdamu (w chłodni).

2. Klapę ( 60 cm x 100 cm ) wypiaskować i pomalować 2x podkład, 1x nawierzchniowa – kolor dowolny.

3. Rewizja szpilek mocujących klapę, ewentualna wymiana uszkodzonych na nierdzewne.

4. Zdemontować przetwornik ADCP.

5. Wymiana śrub i uszczelek od przetwornika.

6. Studzienkę i koferdam wyczyścić, flekować i pomalować dwoma warstwami.

7. Zdemontować zawory odpowietrzające 2 szt. fi 20, przegląd i ewentualna naprawa.

8. Montaż zaworów w koferdamie.

9. Zdemontować zawór denny fi 20 z lejkiem 1 szt.

10. Zaślepić rurę po zdemontowanym zaworze.

11. Rewizja istniejących rurociągów rura fi 20 ok. 3m, ewentualna wymiana na nowe

12. Zamontować przetwornik ADCP.

13. W razie konieczności wykonać nową uszczelkę klapy koferdamu.

14. Po zadokowaniu i sprawdzeniu szczelności zamknąć klapę koferdamu.

XI. Prace malarskie.

1. Mycie hydromonitorem podwodnej części statku i pasa zmiennego zanurzenia (635 m2)

2. Szlifowanie miejsce wymagających flekowania.

3. Flekowanie warstw.

4. Malowanie farbą antyporostową. Uwaga: Farby wykonawcy.

XII. Termin remontu

Planowany termin remontu: 16.03.2009 – 23.03.2009

Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV: 50246100-2  oraz 50241000-6

2.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

2.1 O zamówienie publiczne może ubiegać się Oferent, który spełnia warunki zawarte w art.22 ust.1 PZP tzn:

1/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

2/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

3/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4/ nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w świetle art.24 ust.1

  - Osoby upoważnione przez oferenta do wykonania przedmiotu zamówienia muszą mieć odpowiednie uprawnienia.

  - Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów zostanie dokonana w systemie „ spełnia / nie spełnia”, na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 3.

- WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI, W CELU POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

3.1 Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie następujących dokumentów:

1/ oświadczenie Oferenta w trybie art.22 ust 1 Prawa Zamówień Publicznych (załącznik nr.1 do wzoru oferty);

2/ aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dołączyć do oferty jako zał. nr 2)

3/ aktualnych zaświadczeń o nie zaleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz o nie zaleganiu z opłaceniem podatków w Urzędzie Skarbowym ( dołączyć do oferty jako zał. 3 i 4)

3.2 Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania, zgodnie z art.24 ust 2 pkt.3 PZP i odrzucenie jego oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI W ZAKRESIE UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

4.1 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonane będą w trybie i terminach określonych w art. 38 PZP

4.2 Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, bez podania źródeł zapytania.

4.3 Zgodnie z art.27 Prawa Zamówień Publicznych wnioski, zawiadomienia oraz Informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

4.4 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia a zmiany ujawni na stronie www.iopan.gda.pl/bip

4.5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

mgr inż. Kazimierz Groza

tel. 058 551 72 81 w 223

E - mail  groza@iopan.gda.pl

Adres kontaktowy:

Instytut Oceanologii PAN

ul. Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot

tel 058 73 11 823; 058 551 72 81

fax 058 551 21 30

e mail office@iopan.gda.pl

godziny pracy: poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 15:00.

4.6. Wizja lokalna Przewidujemy dwa terminy wizji lokalnej na statku s./y „Oceania”. Wizja lokalna odbędzie się w miejscu cumowania to jest Port Gdański, Nabrzeże Zbożowe, ul Starowiślna.
	1. dnia 12.01.2009 r. w godz. 09:00 do 15:00
	2. dnia 14.01.2009 r. w godz. 09:00 do 15:00
W czasie wizji lokalnej przedstawiciele armatora odpowiedzą na wszelkie szczegółowe pytania dotyczące remontu s/y „Oceania”.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

5.1 Oferent przedstawi ofertę zgodną z PZP, której treść odpowiada treści  SIWZ, zgodnego z wzorem oferty – Załącznik nr 1.

5.2 Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Oferent przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art.89 ust.1 pkt 1 PZP.

5.3 Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się , aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.

5.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

5.5 Obowiązuje sporządzenie oferty w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisania przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Oferenta na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

5.6 Strony oferty powinny być kolejno ponumerowane, począwszy od  numeru 1 na pierwszej stronie oferty. Zamawiający dopuszcza nie stawianie numerów na pustych stronach.

5.7 Strony oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.

5.8. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być sygnowane podpisami Oferenta.

5.9. Wszystkie załączone do oferty kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta (podpis + zapis „ za zgodność z oryginałem” + data)

5.10. Zamawiający w przypadku dołączenia do oferty nieczytelnej lub budzącej wątpliwości co do prawdziwości kserokopii dokumentu, może żądać przedstawienia jego oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

5.11 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego (Instytut Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot) i oznaczonej hasłem; „oferta na: Remont okresowy s/y „Oceania”, bez nadawcy, z dopiskiem na dole koperty „ Nie otwierać przed dniem 26.01.2009 r. do godziny 10:00”. Oferta wysłana pocztą lub dostarczona kurierem powinna być złożona w dwóch kopertach – wewnętrznej – oznaczonej jak wyżej i zewnętrznej – zaadresowanej do Zamawiającego z nadawcą zamiennym lub bez nadawcy.

5.12 Każdy Oferent, składający ofertę może ją wycofać, zmienić, uzupełnić przed upływem terminu składania ofert. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty (tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem np. zmiana / uzupełnienie /wycofanie oferty na Remont okresowy s/y „Oceania”)

5.13 Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi – bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu.

- OKRES I POŻĄDANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia określa się na 23.03.2009 r.

7. OKREŚLENIE WYSOKOŚCI WADIUM

Zamawiający nie wymaga WADIUM

8.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

8.1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w pok. 120 w budynku Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 55 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego

8.2. Termin składania ofert upływa dnia 26.01.2009 r. o godz. 09:30. Oferty przesłane pocztą lub przez kuriera muszą być dostarczone przed upływem wskazanego terminu.

8.3. Otwarcie kopert nastąpi w sali konferencyjnej Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 55 w dniu 26.01.2009 r. o godz. 10:00.

9.   INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

9.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

9.2. Część jawna – otwarcie ofert :

- odczytanie nazw ( firm ) i adresów ( siedziby ) Oferentów;

- odczytanie cen ofert;

- odczytanie informacji dotyczących terminu wykonania zamówienia;

9.3 Koperty oznaczone „ Wycofane” nie zostaną otwarte

9.4 W przypadku nieobecności Oferenta przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Oferentowi informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek

9.5 Część niejawna – ocena ofert:

1. sprawdzanie ważności ofert

2. ocena ofert wg ustalonych kryteriów

3. wybór Wykonawcy

10.  TERMIN DO KTÓREGO OFERENT BĘDZIE ZWIĄZANY OFERTĄ

10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych

10.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

11.  OCENA FORMALNA OFERTY

11.1 Zamawiający zobowiązany jest uznać ofertę za nieważną, jeśli:

1/ jest sprzeczna z Prawem Zamówień Publicznych:

2/ jej treść nie odpowiada treści SIWZ;

3/ jest nieczytelna lub nie podpisana przez  Oferenta;

4/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

11.2 Oferta może  być odrzucona, jeśli:

1/ nie zawiera wszystkich cen;

2/ jest nie czytelna lub nie podpisana przez Oferenta;

3/ nie jest przygotowana zgodnie ze wzorem oferty, określonej przez Zamawiającego;

4/ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

5/ zawiera rażąco niską cenę

6/ została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

7/ zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy  w obliczeniu ceny

8/ Oferent w terminie  7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

12.   OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – DLA KAŻDEGO ZADANIA ODRĘBNIE

12.1. Punktacja dla każdego zadania

| L p | Kryterium | Znaczenie (pkt) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena / koszt w PLN / | 100 |

12.2. Ocena dokonywać się będzie wg następujących zasad:

Nazwa kryterium:              Cena

Wzór:                         Wynik=100xB/A

Sposób oceny:     	A - cena oferenta

B - cena najniższa

12.3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium - Wynik) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów

13. INFORMACJE O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ      SPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU PRZETARGU, W CELU ZAWARCIA UMOWY

13.1. Zawarcie umowy nastąpi w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyniku przetargu

13.2. Jako datę zawarcia Umowy przewiduje się datę wpływu Umowy wybranego w przetargu Oferenta ( Wykonawcy ) do Zamawiającego.

14. WZÓR UMOWY, JAKA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYBRANYM OFERENTEM (WYKONAWCĄ)

14.1 Wzór umowy stanowi Zał nr 2 do SIWZ

14.2 Zamawiający wymaga, aby wybrany Oferent ( Wykonawca ) zawarł z nim Umowę na warunkach określonych we wzorze Umowy.

15. WSZELKIE PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA OFERENTA ( WYKONAWCY ) ZWIĄZANE UMOWĄ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Oferent ( Wykonawca ) zobowiązany jest do przyjęcia gwarancji i rękojmi za roboty, zgodnie ze złożoną ofertą.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ, PRZYSŁUGUJĄCYCH

OFERENTOWI W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Oferentowi przysługują środki ochrony prawnej przewidziane Ustawą, zgodnie z art. 179 – 198.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją sytuacje określone w art. 93 Prawa Zamówień Publicznych.

17.2 W sprawach nie regulowanych w niniejszym postępowaniu mają zastosowanie Przepisy Prawa Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego

Załączniki :

- 1. Załącznik nr 1 – wzór oferty do wypełnienia przez Oferenta wraz z oświadczeniem

- 2. Załącznik nr 2 – wzór umowy

Sporządził: Kazimierz Groza