#### Załącznik nr 2

........................................

pieczątka Wykonawcy

# ...................................................

miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

Oferujemy następujący przedmiot zamówienia na dostawę dopplerowskiego prądomierza akustycznego do montażu w kadłubie statku dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie:

producenta ………...................................... Kraj pochodzenia...........................

Oferowany model .....................................  Rok produkcji .....................................

za cenę netto oferty: .......................... zł i .../ gr. , podatek VAT (... %) wynosi ...................zł  i ….../100 gr. Cena* oferty wraz podatkiem VAT wynosi ............................... zł i …......./100

słownie zł: ..................................................................................................................... i …/100

Dostawa obejmuje szczegółowo następujące elementy:

- przetwornik czterowiązkowy do montażu w kadłubie

- jednostkę centralną

- okablowanie

- oprogramowanie

*Cena  musi obejmować :

- wartość przedmiotu zamówienia i podatek VAT.

- wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszt towaru, transportu, a także opakowania i ubezpieczenia w czasie dostawy do miejsca instalacji, montaż okna akustycznego oraz nadzór nad montażem całego systemu oraz szkolenie osób wskazanych przez IOPAN.

Oferowane parametry techniczne przetwornika są następujące:

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość minimalna | Parametry oferowane (wymagane podanie parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Częstotliwość | 150 kHz |  |
| 2 | Średnica max. | 228 mm |  |
| 3 | Wysokość max. | 182 mm |  |
| 4 | Wbudowany czujnik temperatury: - zakres - dokładność - rozdzielczość | 4 do 45ºC +/- 0.4 ºC 0.017ºC |  |
| 5 | Wbudowany kompas: - zakres - dokładność - rozdzielczość - długość kabla łączącego kompas z jednostką centralną | 0 – 359 º +/- 5º 0.1º min 50m |  |
| 6 | Wbudowany przechyłomierz: - zakres - dokładność - rozdzielczość | +/- 20º 1.0º 0.1 |  |
| 7 | Wiązki akustyczne w konfiguracji JANUS | Kąt wiązek 30º |  |
| 8 | Wyposażony w kołnierz do montażu w koferdamie oraz wyposażony w proste złącze | TAK |  |
| 9 | Wielkość okna akustycznego z materiału „przezroczystego akustycznie” | Co najmniej 350 mm i grubość 9,5 mm |  |

Oferowane parametry techniczne jednostki centralnej są następujące:

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość minimalna | Parametry oferowane (wymagane podanie parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przystosowana do montażu | W szafie 19” |  |
| 2 | Wbudowany Gyro-repetytor | TAK |  |
| 3 | zasilanie | 90-250 VAC 47-63 Hz moc do 2000 W |  |
| 4 | komunikacja | Z komputerem RS-422 lub RS-232 Hex-ASCII lub binarna (do wyboru); prędkość transmisji 1200- 115 200 bps |  |
| 5 | Długość kabla przetwornik-jednostka centralna | 50m |  |

Oferowane parametry techniczne oprogramowania są następujące:

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagane parametry | Parametry oferowane (wymagane podanie parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Program do konfiguracji urządzenia i rejestracji danych | TAK |  |
| 2 | Program do wizualizacji danych | TAK |  |

Wymagania dla całego systemu:

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagane parametry | Parametry oferowane (wymagane podanie parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konfigurowalny do pracy w Long Range | Z max. zakresem 380-425 m i dokładność 17cm/s |  |
| 2 | Konfigurowalny do pracy High Precision | Z max. zakresem 220-275 m i dokładności 9 cm/s |  |
| 3 | Funkcja Bottom Tracking | Do 600 m |  |
| 4 | Komórki pomiarowe muszą być konfigurowalne | W zakresie 100-1600 cm |  |
| 5 | System musi wykonywać pomiary prądów morskich w ruchu przy prędkości do 20 węzłów | TAK |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów powoduje odrzucenie oferty

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

UWAGA: należy wypełnić oferowany termin gwarancji, minimum 1 rok

Udzielamy minimum ………. -letniej gwarancji na dostarczany dopplerowski profilujący prądomierz akustyczny do montażu w kadłubie statku.

Serwis gwarancyjny wykonywany będzie przez:

................................................................................................................................................................,

adres: .....................................................................................................................................................

Nr telefonu pod który należy zgłaszać awarie sprzętu .............................................................

Serwis dostępny będzie jak niżej:

-w następujące dni tygodnia..............................................................................................

- w następujących godzinach .................................................................................................................

............................................................................................

( podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)