Załącznik nr 1

........................................

##### pieczątka Wykonawcy  						 ...........................................................

miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę zestawu mierników mierzących pozorne właściwości optyczne wody morskiej oraz optycznego miernika stężenia azotanów w wodzie morskiej wraz z integratorami danych dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ofertę przetargową składa:

......................................................................................................................................................................................

(Nazwa wykonawcy/ów)

- składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu*

- jako partner konsorcjum zarządzanego przez* …………………………………............................................

(nazwa lidera)

* niepotrzebne skreślić

- Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

- Oferujemy dostawę nie później niż w terminie 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Oferujemy minimum ………..miesięcy gwarancji na dostarczone urządzenia. (Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznej gwarancji).

- Termin płatności za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 14 dni od daty dokonania odbioru przedmiotu zamówienia i po otrzymaniu faktury od Wykonawcy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Akceptujemy warunki umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy według przedstawionego wzoru, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Zamierzamy / nie zamierzamy*  powierzyć podwykonawcom następującą część zamówienia:

.........................................................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

9. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze strony Wykonawcy będzie podpisana przez: ………………………………………………………………………………………………

( podać imiona i nazwiska oraz stanowiska )

- należność z tytułu wykonania umowy należy przekazać na :

.........................................................................................................................................................................................

( podać nazwę Banku i numer konta )

- Internet : http:// .............................................................................................

- e-mail ................ @ .....................................tel:.......................................................,  Fax: ..................................

- Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ..............................................................			         ........................................................................................

podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej

#### Załącznik nr 2

........................................

##### pieczątka Wykonawcy

# ...........................................................

miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

Wartość (netto) oferty wynosi: ................................................. zł  (słownie: …………………....................

………………………………………………………………………………………………………………)

Podatek VAT:……%, tj. ………………….zł

Cena oferty (z podatkiem VAT) wynosi: …………………..zł (słownie: ………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………)

UWAGA:

1. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca podaje w formularzu ofertowo-cenowym tylko wartość netto.

2. W przypadku oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego w związku z nabyciem towarów z poza obszaru UE, zamawiający w celu oceny oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny obciążenia fiskalne wymagane przepisami prawa. W takim przypadku Wykonawca podaje w formularzu ofertowo-cenowym tylko wartość netto.

3. Koszty cła i podatku VAT zostaną rozliczone i pokryte przez Zamawiającego, w wypadku, jeżeli Wykonawcą będzie podmiot mający siedzibę poza terytorium Polski.

Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia zgodnie z ilością i wymaganymi parametrami technicznymi podanymi poniżej:

1. Wielospektralne mierniki oświetlenia i radiacji do pomiarów w powietrzu i w wodzie morskiej w tym: 1 radiometr do pomiarów referencyjnego oświetlenia w powietrzu, 2 radiometry do pomiarów oświetlenia w wodzie morskiej, 2 radiometry do pomiaru radiacji w wodzie morskiej (kod CPV: 38400000-9 – przyrządy do badań właściwości fizycznych).

Szczegółowe parametry techniczne miernika są następujące:

  - Wielospektralny miernik oświetlenia w powietrzu i w wodzie musi mieć następujące pole widzenia dyfuzora w zakresie spektralnym 350-800 nm: 3% w zakresie kątów 0 – 60 stopni, 10% w zakresie kątów 60 – 85 stopni.

  - Wielospektralny miernik radiacji w wodzie musi mieć następujące pole widzenia w wodzie: 8.5 stopnia.

  - Detektor światła w mierniku oświetlenia w powietrzu musi mieć następującą czułość energetyczną (dla długości fali 500 i czasu integracji 1024 ms): nie mniej niż 
1.0∙10-3 W cm-2 nm-1.

  - Detektor światła w mierniku oświetlenia w wodzie musi mieć następującą czułość energetyczną (dla długości fali 500 i czasu integracji 1024 ms): nie mniej niż 
1.5∙10-3 W cm-2 nm-1.

  - Detektor światła w mierniku radiacji w wodzie musi mieć następującą czułość energetyczną (dla długości fali 500 i czasu integracji 1024 ms): nie mniej niż 9.0∙10-5 W cm-2 nm-1sr-1.

  - Detektor światła w mierniku oświetlenia w powietrzu musi mieć następujący energetyczny poziom nasycenia sygnału (dla długości fali 500 i czasu integracji 1024 ms): 9.0 W cm-2 nm-1.

  - Detektor światła w mierniku oświetlenia w wodzie musi mieć następujący energetyczny poziom nasycenia sygnału (dla długości fali 500 i czasu integracji 1024 ms): 13.5 W cm-2 nm-1.

  - Detektor światła w mierniku radiacji w wodzie musi mieć następujący energetyczny poziom nasycenia sygnału (dla długości fali 500 i czasu integracji 1024 ms): 0.8 W cm-2 nm-1sr-1.

  - Spektrograf w mierniku oświetlenia w wodzie, w mierniku oświetlenia w wodzie i w mierniku radiacji w wodzie musi mieć następujący zakres spektralny: 305-1100 nm.

  - Wielospektralny miernik oświetlenia w powietrzu i w wodzie oraz wielospektralny miernik radiacji w wodzie musi być wykalibrowany w jednostkach fizycznych w zakresie spektralnym 300 – 800 nm, według standardów NIST (National Institute of Standards and Technology) and the SORTIE (Spectral Ocean Radiance Transfer Investigation and Experiment).

  - Wielospektralny miernik oświetlenia w powietrzu i w wodzie oraz wielospektralny miernik radiacji w wodzie musi zawierać wewnętrzną przesłonę detektora światła umożliwiającą pomiar prądów ciemnych detektora, oraz termistor w celu rejestracji temperatury detektora światła i zastosowaniu tych danych w poprawkach instrumentalnych.

  - Detektor wielospektralnego miernik oświetlenia w powietrzu i w wodzie oraz wielospektralny miernik radiacji w wodzie musi być wykonany z 256 kanałowej krzemowej matrycy światłoczułej o następujących cechach spektralnych:

- próbkowanie spektralne: 3.3 nm/piksel,

- dokładność spektralna: 0.3 nm,

- rozdzielczość spektralna: 10 nm,

- poziom światła rozproszonego w sygnale: mniej niż 1x10-3

- szczelina wejściowa: 75 x 2500 m,

- rozmiar piksela: 25 x 2500m

  - Wielospektralny miernik oświetlenia w powietrzu i w wodzie oraz wielospektralny miernik radiacji w wodzie musi spełniać następujące cechy elektryczne: 16 bitowy konwerter analogowo-cyfrowy, zakres czasu integracji sygnału na detektorze światła od 4 do 2048 ms, z rozdzielczością 1 ms; łącze szyny transferu danych: RS422 lub RS232, szybkość transmisji danych od 9600 do 115200 bps; zasilanie prądem stałym w zakresie od 9-18 V; nominalny pobór mocy w czasie pracy 2 W; częstotliwość pomiaru 3 Hz (dla czasu integracji sygnału 128 ms.)

  - Wielospektralny miernik oświetlenia w powietrzu i w wodzie oraz wielospektralny miernik radiacji w wodzie musi spełniać następujące cechy fizyczne: wysokość: 39.6 cm; średnica: 6 cm; masa w powietrzu: nie więcej niż1 kg.

  - Wielospektralny miernik oświetlenia w powietrzu i w wodzie oraz wielospektralny miernik radiacji w wodzie musi być fabrycznie przystosowany do pomiarów w środowisku morskim in situ w zakresie temperatur -10 –  +50 st. C.

  - Wielospektralny miernik oświetlenia w powietrzu i w wodzie oraz wielospektralny miernik radiacji w wodzie musi być fabrycznie przystosowany do pomiarów w środowisku morskim in situ  w zakresie głębokości 0 – 250 m.

  - Wielospektralny miernik oświetlenia w powietrzu i w wodzie oraz wielospektralny miernik radiacji w wodzie muszą być fabrycznie przystosowane do długotrwałych pomiarów w środowisku morskim in situ i musza być fabrycznie wyposażone w następujące zewnętrzne systemy zapobiegające zarastaniu miernika przez organizmy morskie:

- obudowa czujników pomiarowych musi być wykonana z materiałów w podwyższonej odporności na korozję w wodzie morskiej w czasie długotrwałej ekspozycji na działanie czynników korozyjnych, przy czym nie zaleca się obudowy wykonanej ze stali nierdzewnej.

- przesłony na oknach czujników optycznych zapobiegającą zarastaniu przez organizmy morskiej wykonane z metalicznej miedzi i zintegrowane z ww. miernikami.

- przesłona musi być dostosowana do zasilania prądem stałym w zakresie 10 – 20 V, otwierać po włączeniu zasilania w czasie nie dłuższym niż 4 s i zamykać się samoczynnie po wyłączeniu zasilania w czasie nie dłuższym niż 6 s.

2. Optyczny podwodny miernik stężenia azotanów w wodzie morskiej (kod CPV: 38400000-9 – przyrządy do badań właściwości fizycznych).

Szczegółowe parametry techniczne miernika są następujące:

  - Optyczny podwodny miernik stężenia azotanów w wodzie morskiej musi zapewniać pomiar stężenia azotanów w zakresie od 0.007 do 28 mg/l N, (lub 0.5 do 2000 M N) z dokładnością ±0.028 mg/l N (±2 M N).

  - Czasowy dryft pomiarów stężenia azotanów w wodzie morskie optycznym miernikiem nie może być większy niż 0.004 mg/l na godzinę pracy lampy deuterowej.

  - Optyczny podwodny miernik stężenia azotanów w wodzie morskiej do pomiarów w środowisku morskim in situ w zakresie temperatur 0 – 40 st. C i zapewniać poprawkę aparaturową w tym zakresie.

  - Optyczny podwodny miernik stężenia azotanów w wodzie morskiej do pomiarów w środowisku morskim in situ w zakresie zasolenia 0 – 50 PSU i zapewniać poprawkę aparaturową w tym zakresie.

  - Optyczny podwodny miernik stężenia azotanów w wodzie morskiej musi być fabrycznie przystosowany do pomiarów w środowisku morskim in situ  w zakresie głębokości 0 – 100 m.

  - Optyczny podwodny miernik stężenia azotanów w wodzie morskiej musi spełniać następujące cechy optyczne:

- źródło światła – lampa deuterowa o czasie pracy nie mniejszym niż 900 godzin,

- spektralny zakres pomiarowy 190 – 370 nm,

- długości pomiarowej drogi optycznej 10 mm.

  - Optyczny podwodny miernik stężenia azotanów w wodzie morskiej musi spełniać następujące cechy elektryczne: zasilanie prądem stałym z zakresie 8 – 18 V, pobór mocy 7.5 W (przy zasilaniu prądem stałym o napięciu 12 V i natężeniu 0.625 A), łącze szyny transferu danych: RS232, szybkość transmisji danych od 38400 bps; częstotliwość próbkowania 0.5 Hz.

  - Optyczny podwodny miernik stężenia azotanów w wodzie morskiej musi spełniać następujące cechy fizyczne: wysokość: 53.3 cm; średnica: 5.7 cm; masa w powietrzu: nie więcej niż 2.5 kg masa w wodzie nie więcej niż 1.0 kg.

3. Integrator danych, 3 szt.

Szczegółowe parametry techniczne miernika są następujące:

  - Integrator danych musi być fabrycznie dostosowany do łączenia wszystkich mierników wymienionych  w wyżej wymienionej specyfikacji w zestawy pomiarowe do długotrwałych pomiarów na autonomicznych platformach pomiarowych w tym na bojach pomiarowych.

  - Integrator danych musi zawierać wewnętrzne oprogramowanie narzędziowe sterujące wykonywaniem pomiarów przez podłączone do niego mierniki i aktywne zewnętrzne systemy zapobiegające zarastaniu czujników pomiarowych przez organizmy morskie.

  - Integrator danych musi być fabrycznie wyposażony w interfejs umożliwiający podłączenie modem GPS lub modem satelitarny systemu Irridium.

  - Integrator danych musi być wyposażony w pamięć wewnętrzną typu Flash o pojemności minimum 32 GB.

  - Integrator danych musi być fabrycznie przystosowany do pracy w środowisku morskim in situ w zakresie temperatur -2.5 – 40 st. C.

  - Integrator danych musi być fabrycznie przystosowany do pracy w środowisku morskim in situ w zakresie głębokości 0 – 60 m.

  - Integrator danych musi spełniać następujące cechy elektryczne: zasilanie prądem stałym z zakresie 6 – 18 V, pobór prądu w czasie pracy (przy zasilaniu prądem stałym 12 V): 50 mA; pobór prądu w czasie uśpienia: 30 A.

  - Integrator danych musi spełniać następujące cechy fizyczne: średnica 8.9 cm, długość, 28.6 cm, masa w powietrzu nie większa niż 1.75 kg.

  - Integrator danych musi być wyposażony do 5 portów służących do podłączania mierników pomiarowych typu: RS232, RS422, lub analogowych 0 - 5 V (prąd stały), oraz port zasilania, prędkość wymiany danych od 300 do 57600 pbs; typ złącza: 6 pinowe złącze typu MC-BH-6F Ilość i konfiguracja poszczególnych portów będzie ustalona po konsultacjach z zamawiającym.

  - Integrator danych musi być wyposażony w port komunikacyjny służący do wymiany danych oraz programowania sterującego o następujących cechach: złącze szyny danych RS232, lub USB, o prędkości transmisji od 9600 bps do 115 kbs.

  - Integratory muszą być połączone przez dostawcę w następujące funkcjonalne zestawy mierników mierzących rzeczywiste i pozorne właściwości wody morskiej oraz właściwości chemiczne wody morskiej oraz stanu atmosfery nad powierzchnią morza:

- zestaw nr 1 służący do pomiarów oświetlenia nad powierzchnią morza;

- zestaw nr 2 służący do pomiarów  pozornych właściwości optycznych wody morskiej oraz właściwości chemicznych wody morskiej na głębokości 1 metra;

- zestaw nr 3 służący do pomiarów pozornych właściwości optycznych wody morskiej oraz właściwości chemicznych wody morskiej na głębokości 5 metrów.

4. Czujnik nachylenia w dwóch płaszczyznach (tilt and roll) oraz kompas elektroniczny.

Szczegółowe parametry techniczne miernika są następujące:

  - Czujnik nachylenia w dwóch płaszczyznach oraz kompas elektroniczny mają za zadanie podawać orientację czujników mierzących pozorne właściwości optyczne w przestrzeni trójwymiarowej oraz monitorować położenie boi pomiarowej.

  - Czujnik nachylenia w dwóch płaszczyznach oraz kompas elektroniczny muszą być zintegrowane w jednej wodoszczelnej obudowie.

  - Czujnik nachylenia w dwóch płaszczyznach powinien być wyskalowany w poziomie w stopnia oraz w pionie w stopniach, Kompas elektroniczny powinien umożliwiać pomiary trzech składowych ziemskiego pola magnetycznego X, Y, Z, a wskazanie kompasu powinny być wyskalowane w stopniach.

  - Kompas elektroniczny musi zapewniać pomiar azymutu w zakresie 360 stopni z rozdzielczością nie mniejszą 0.08 stopnia i powtarzalnością nie mniejszą niż 0.5 stopnia.

  - Miernik nachylenia w dwóch płaszczyznach powinien umożliwiać pomiar odchylenia w płaszczyźnie pionowej w zakresie od – 30 stopni do + 30 stopni i w płaszczyźnie poziomej w zakresie od – 30 stopni do + 30 stopni z rozdzielczością nie mniejszą 0.08 stopnia w obu kierunkach z powtarzalnością nie mniejszą niż 0.05 stopnia w obu kierunkach.

  - Kompas elektroniczny powinien umożliwiać pomiar składowych ziemskiego pola magnetycznego z dokładnością nie mniejszą niż ± 2 Gaussy z rozdzielczością nie mniejszą niż 0.001 Gaussa.

  - Czujnik nachylenia w dwóch płaszczyznach (tilt and roll) oraz kompas elektroniczny musi spełniać następujące cechy elektryczne: zasilanie prądem stałym z zakresie 9 – 18 V, pobór mocy 1.7 W (przy zasilaniu prądem stałym o napięciu 12 V i natężeniu 0.140 A), łącze szyny transferu danych: RS232 lub RS422, szybkość transmisji danych  19200 bps; częstotliwość próbkowania 2 Hz. typ złącza elektrycznego: 8 pinowe złącze podwodne.

  - Czujnik nachylenia w dwóch płaszczyznach (tilt and roll) oraz kompas elektroniczny musi spełniać następujące cechy fizyczne: wysokość: 30 cm, średnica 5.7 cm, masa w powietrzu 0.81 kg.

  - Czujnik nachylenia w dwóch płaszczyznach (tilt and roll) oraz kompas elektroniczny musi zapewniać pomiary w zakresie temperatury od -10 do +50 stopni Celsjusza oraz w zakresie głębokości od 0 do 300 m.

  - Obudowa miernika powinna być wykonana z odpornego na korozję materiału plastycznego.

Wykonawca oświadcza, że:

- Zestaw urządzeń pomiarowych będzie wykonany przez jednego producenta.

- Zestaw pomiarowy będzie dostarczony z programem do odbioru, kalibracji i archiwizacji danych pomiarowych oraz sterującym poszczególnymi miernikami i integratorem danych.

- Przedmiot zamówienia będzie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji, niebędący przedmiotem praw osób trzecich.

- Oferowany typ mierników będzie rozwiązaniem dostępnym na rynku i będzie aktualnie w użyciu.

- Oferowany okres gwarancji –……… miesiące (wymagany okres: minimum 24 miesiące). Okres gwarancji liczony będzie od dnia dostarczenia urządzeń.

- Wykonawca dostarcza miernik do siedziby Zamawiającego w ramach ceny przyrządu.

........................................................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 3

........................................

pieczątka Wykonawcy

........................................................

miejscowość i data

OŚWIADCZENIE  O  SPEŁNIANIU  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawu mierników mierzących pozorne właściwości optyczne wody morskiej oraz optycznego miernika stężenia azotanów w wodzie morskiej wraz z integratorami danych dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie (nr postępowania: IO/ZP/9/2011) oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj.:

      - posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający nie precyzuje tego warunku;

      - posiada wiedzę i doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw urządzeń pomiarowych odpowiadających przedmiotowi zamówienia,

      - dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zapewniającymi  wykonanie zamówienia,

      - posiada sytuację ekonomiczną  i finansową  zapewniającą wykonanie zamówienia.

.................................................

podpis i pieczątka Wykonawcy

lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 4

........................................

pieczątka Wykonawcy

........................................................

miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawu mierników mierzących pozorne właściwości optyczne wody morskiej oraz optycznego miernika stężenia azotanów w wodzie morskiej wraz z integratorami danych dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie (nr postępowania: IO/ZP/9/2011) oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na mocy art. 24 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie  zamówienia  wyklucza się:

a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

i)  podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

........................................................................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 5

........................................

pieczątka Wykonawcy                                                                                             ........................................................

miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

(dla osoby fizycznej)

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 2  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawu mierników mierzących pozorne właściwości optyczne wody morskiej oraz optycznego miernika stężenia azotanów w wodzie morskiej wraz z integratorami danych dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie (nr postępowania: IO/ZP/9/2011) oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na mocy art. 24 ust. 1 pkt 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zgodnie z którym:

z postępowania o udzielenie zamówienia  wyklucza się wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

........................................................................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 6

........................................

pieczątka Wykonawcy

........................................................

miejscowość i data

O Ś W I A D C Z E N I E

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

wykaz co najmniej dwóch dostaw urządzeń pomiarowych odpowiadających przedmiotowi zamówienia wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców

| L.p. | Nazwa Odbiorcy | Opis przedmiotu zamówienia: należy podać co najmniej dwie zrealizowane dostawy urządzeń pomiarowych odpowiadające przedmiotowi zamówienia | Terminy realizacji (termin rozpoczęcia i termin zakończenia jeżeli zostało zakończone) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

..............................................................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 7

### UMOWA nr ............. 2011 - PROJEKT

zawarta w dniu ................. w Sopocie

pomiędzy:

Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot

zwanym w dalszej części  niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCYM  reprezentowanym przez:

Dyrektora –  ................................................................

a

podmiotem gospodarczym ........  z siedzibą .............................................................................................................................

zarejestrowanym  w ..................................................................................................................................................................

posiadającym  NIP   ................................                       REGON  ..............................

zwanym w dalszej części niniejszej umowy WYKONAWCĄ  reprezentowanym przez:

.........................................................................................................................................................................................

o następującej treści:

§ 1

      - Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego nr IO/ZP/9/2011 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.).

      - Zamówienie realizowane jest w ramach projektu  SATELITARNA KONTROLA ŚRODOWISKA MORZA BAŁTYCKIEGO (SatBałtyk) projekt nr POIG.01.01.02-22-011/09-01

§ 2

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa zestawu mierników mierzących pozorne właściwości optyczne wody morskiej oraz optycznego miernika stężenia azotanów w wodzie morskiej wraz z integratorami danych dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie według rodzaju, ilości i ceny określonej w załączonym do oferty formularzu cenowo-ofertowym, stanowiącym integralną część umowy.

- Zestaw pomiarowy powinien być dostarczony z programem do odbioru, kalibracji i archiwizacji danych pomiarowych oraz sterującym poszczególnymi miernikami i integratorem danych.

§ 3

- Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 2 nastąpi nie później niż w terminie 10 tygodni od daty podpisania umowy.

- Miejsce dostawy przedmiotu umowy: Instytut Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot.

§ 4

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy ustala się zgodnie ze złożoną ofertą, tj. na kwotę ogólną w wysokości .............................. zł lub USD/EURO  (słownie : ......................................................... ) co odpowiada w zł polskich kwocie netto:  ………………………… , z VAT: …………………………………………

- Koszty cła i podatku VAT zostaną rozliczone i pokryte przez Zamawiającego, w wypadku jeżeli Wykonawcą będzie podmiot mający siedzibę poza terytorium Polski i wymagać tego będą odpowiednie przepisy podatkowe.

- Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym cenę urządzeń i ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a także koszty opakowania i ubezpieczenia w czasie dostawy urządzeń do miejsca przeznaczenia, jak również koszty gwarancji i serwisu gwarancyjnego,

- Strony postanawiają, że zapłata za dostarczony towar odbywać się będzie na podstawie faktury doręczonej Instytutowi Oceanologii PAN w Sopocie po dokonaniu odbioru dostawy przez Zamawiającego. Wykonawca określi na fakturze nazwę dostarczonego urządzenia zgodnie z SIWZ.

- Należność regulowana będzie przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy ..................................................................  w terminie 14 dni od daty dokonania odbioru przedmiotu umowy oraz po otrzymaniu faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę.

§ 6

- Wykonawca zobowiązany jest do terminowego dostarczenia urządzeń fabrycznie nowych, realizujących wszystkie przedstawione minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad oraz nie był i nie jest przedmiotem praw osób trzecich.

- Termin gwarancji przedmiotu umowy wynosi …… miesiące.

- Gwarancja nie obejmuje wad, usterek i innych przejawów nieprawidłowego działania urządzeń powstałych przez niewłaściwe, niezgodne z dostarczoną instrukcją, obsługę lub użytkowanie oprogramowania.

§ 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5 % od wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie.

- Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość w/w kar na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 8

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznie dostarczonego towaru.

§ 9

            - Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            - Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z wyjątkiem zmian których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z następujących okoliczności:

- w przypadku uniemożliwienia terminowej realizacji umowy - z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, ostateczny termin wykonania umowy może ulec przesunięciu o okres wynikający z zaistniałych okoliczności. O każdej takiej sytuacji Wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, wraz z podaniem przyczyn opóźnienia, który w razie uznania występowania przesłanek do przesunięcia terminu wykonania umowy, może podpisać aneks przedłużający ostateczny termin wykonania,

- wystąpią zmiany w nazwach lub adresach stron, zmiany związane z przekształceniem podmiotowym stron;

- nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem,

- zaistnieje siła wyższa uniemożliwiająca okresowe wykonywanie przedmiotu umowy,

- wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, zaś zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę.

§ 10

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie przepisy:

a/  Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

b/  Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                         WYKONAWCA

………………………...                                                                       		……………………….

Załączniki do umowy:

1. Formularz ofertowo-cenowy.