Załącznik nr 2

........................................							........................................................

pieczątka Wykonawcy  								miejscowość i data

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ,  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH I GWARANCJI

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę zestawu dwukanałowego chromatografu gazowego z detektorami FID i ECD dla Instytutu Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot (nr postępowania IO/ZP/15/2013).

1. Przedmiot zamówienia: Zestaw chromatografu gazowego z generatorem wodoru

Producent urządzenia:…………………………………………………...........

Oferowany model……………………………….

Kraj producenta:…………………….

Rok produkcji:……………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis wymagań, parametrów technicznych i gwarancji | Oferowane warunki, parametry, oraz gwarancja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chromatograf gazowy | Chromatograf gazowy: - programowanie przepływów i temperatury, - standardowo przystosowany do ultra-szybkiej chromatografii - kompletny, gotowy do pracy; |  |
|  |  | Dozownik typu „split/splitless” - Sterowany komputerowo - z kompensacją zmian ciśnienia atmosferycznego w czasie rzeczywistym - z pełną automatyczną kontrolą podziału poprzez sterowanie przepływem lub stosunkiem podziału - temperatura pracy dozowników od +5oC powyżej temperatury otoczenia do +450oC |  |
|  |  | Dozownik do drugiego kanału typu split/splitless - z elektroniczną kontrolą przepływu gazu, dostosowany do wysokich ciśnień |  |
|  |  | Kontrola przepływów i ciśnienia: - zakres ciśnień od 0 do co najmniej 970 kPa, - elektroniczno-cyfrowe sterowanie ciśnienia i przepływów typu AFC i APC, - zakres przepływu do co najmniej 1200 ml/min - przynajmniej 7 stopni programowania przepływu lub ciśnienia - tryb utrzymania stałej szybkości przepływu podczas zmiany temperatury - maksymalny podział na dozowniku od 0 do co najmniej 9999,9 |  |
|  |  | Piec do kolumn: - co najmniej 20 programów narostów temperaturowych w czasie pomiaru - temperatura pracy od 5oC powyżej temperatury otoczenia do co najmniej 450oC, możliwość programowania co 1oC - maksymalna szybkość grzania: 120oC/min - szybkie chłodzenie pieca (szybkość chłodzenia pieca z 450oC do 50oC poniżej 3,5 min) |  |
|  |  | Dodatkowe funkcje przyrządu: - duży wbudowany wyświetlacz LCD pozwalający na obserwację parametrów oraz chromatografu w czasie rzeczywistym analizy |  |
|  |  | Detektor FID - zakres liniowości: 10^7, - czułość: <1,5 pg C/s, - szybkość zbierania danych 250 Hz, - rejestracja plików o czasie trwania poniżej jednej sekundy - możliwość pracy z kolumnami kapilarnymi o średnicy 0,1 mm ID - funkcja automatycznego dostosowania ciśnienia do programu temperaturowego pieca - maksymalna temperatura pracy +450oC. |  |
|  |  | Detektor ECD - zakres liniowości: 10^4 - elektroniczno-cyfrowa kontrola przepływu - czułość detektora ECD: nie gorsza niż 6 fg/s - szybkość zbierania danych 250 Hz, rejestracja pików o czasie trwania poniżej jednej sekundy - system umożliwiający szybkie przestawienie się na detektor ECD (detektor ECD jest w stanie gotowości), |  |
| 2 | Automatyczny podajnik próbek: | - Kompletny, gotowy do pracy - co najmniej 12 pozycyjny - objętość nastrzyku: od 0,1 do co najmniej 200 µl zależnie od użytej strzykawki - możliwość zastosowania strzykawek w zakresie od 10 µl do co najmniej 250 µl - możliwość do co najmniej 99 powtórzeń dla tej samej próbki - zmienna szybkość ruchu strzykawki - zmienna szybkość ruchu tłoka strzykawki - współczynnik przeniesienia: <10-4 - możliwość zdefiniowania próbki priorytetowej w trakcie pracy sekwencyjnej - możliwość pobrania przez strzykawkę próbki, powietrza i rozpuszczalnika - możliwość pobrania przez strzykawkę próbki, standardu wewnętrznego i rozpuszczalnika - zestaw startowy zawierający co najmniej 100 fiolek o pojemności 2 ml z nakrętkami i uszczelkami |  |
| 3 | Dodatkowy podajnik lub części instalacyjne automatycznego podajnika do drugiego kanału | Dodatkowy podajnik lub części instalacyjne automatycznego podajnika do drugiego kanału pozwalające na dowolne przedstawienie automatycznego podajnika pomiędzy pierwszym a drugim kanałem analitycznym |  |
| 4 | Generator Wodoru dla Detektora FID | - wydajność co najmniej 100 ml/min - czystość wytwarzanego wodoru 99,9995 - ciśnienie regulowane w zakresie od 0 do co najmniej 100 psi - metoda produkcji wodoru nie wymagająca użycia żrących odczynników - automatyczny system uzupełniania wody w zbiorniku - wbudowany w generator czujnik poziomu wody w zbiorniku, wyłączający generator przy zbyt niskim poziomie wody - produkcja wodoru na żądanie, wbudowany czujnik przepływu (wodór nie jest zbierany (magazynowany) w generatorze) - wbudowany w generator czujnik nadciśnienia, wyłączający generator w momencie przekroczenia powyżej 15% ustawionej wartości - autodiagnostyka po włączeniu generatora - wbudowany w generator czujnik wycieku wodoru, z sygnalizacją dźwiękową |  |
| 5 | Dodatkowe wyposażenie przyrządu | - 2 kolumny kapilarne o dł. 30m, średnica wewnętrzna: 0,25 mm, grubość fazy stacjonarnej: 0,25 mikrometra - Zestaw instalacyjny: rurki, złącza, pułapka węglowodorowa, pułapka tlenowa, reduktory butlowe dwustopniowe do gazu nośnego (helu) i sprężonego powietrza - zestaw eksploatacyjny na co najmniej 1 rok pracy zawierający co najmniej 1 strzykawkę o pojemności 10 µl do automatycznego podajnika, zaciski do strzykawki co najmniej 5 szt.; uszczelki (septy) wysokotemperaturowe co najmniej 50 szt., ferule do kolumn kapilarnych co najmniej 10 szt. - zestaw narzędzi |  |
| 6 | Oprogramowa-nie | Oprogramowanie umożliwiające: - sterowanie chromatografem, detektorami i automatycznym podajnikiem oraz walidację, - zbieranie przetwarzanie i archiwizację danych, - oprogramowanie w języku angielskim, pracujące pod polskojęzycznym systemem operacyjnym - instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
| 7 | Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

2. Przedmiot zamówienia: Komputer sterujący zestawem chromatografu gazowego

Producent urządzenia:…………………………………………………...........

Kraj producenta:…………………….

Rok produkcji:……………….

| Lp. | Specyfikacja elementów | Opis wymagań, parametrów technicznych i gwarancji | Oferowane warunki, parametry, oraz gwarancja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Procesor x86 zapewniający minimum 5800 punktów w benchmarku PassMark – CPU (wg tabeli testów procesorów ze strony: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) |  |
| 2 | Płyta główna | Min. 2 x USB 3.0 Min 8 x USB 2.0 1 x PCIe 3.0 x16 1x PCIe 2.0 x16 1x PCIe 2.0 x1 3x PCI 2x port SATAIII 4x port SATAII |  |
| 3 | Pamięć | Min.4GB DDR3, częstotliwość szyny pamięci: 1333MHz |  |
| 4 | Dysk twardy | SATA 600, pojemność minimum 500GB, prędkość obrotowa min. 7200 obr./min, wielkość pamięci cache 64MB |  |
| 5 | Karta dźwiękowa | Min. 6-kanałowa High Definition Audio, zintegrowana z płytą główną, z funkcją wykrywania wtyczki, obsługa wielu strumieni, funkcja zmiany przeznaczenia gniazda na panelu przednim |  |
| 6 | Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbps zintegrowana z płytą główną |  |
| 7 | Karta graficzna | Rodzaj pamięci GDDR5, wielkość zainstalowanej pamięci 1024MB, z obsługą CUDA, direct 11, OpenGL 3.2, wyjście D-SUB,DVI, HDMI, minimum 1300 punktów w benchmarku PassMArk G3D (wg tabeli na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html) |  |
| 8 | Nagrywarka DVD | Interfejs SATA, w kolorze obudowy, z dołączonym oprogramowaniem do nagrywania |  |
| 9 | Obudowa | ATX, midi Tower, w kolorze czarnym, gniazda USB na przednim panelu min 2 szt., boczny kanał wentylacyjny |  |
| 10 | Zasilacz ATX | - Zasilacz ATX - Moc całkowita min: 500Wat, filtr przeciwzwarciowy, przeciwprzepięciowa, przeciwprzeciążeniowy, wentylator 120mm |  |
| 11 | System operacyjny | System operacyjny - Polskojęzyczny Windows 7 Home Premium SP1 64-bitowy |  |
| 12 | Monitor | Monitor - Obszar aktywny min. 21,5” panoramiczny, czas reakcji matrycy min 5ms, jasność min 250cd/m2, gwarancja producenta min 24 miesiące |  |
| 13 | Klawiatura i mysz (zestaw) | Bezprzewodowy, praca w paśmie 2,4GHz, zasięg do 10m, klawiatura pełno wymiarowa ze zintegrowaną klawiaturą numeryczną, mysz uniwersalna dla prawo- i leworęcznych, komplet baterii w zestawie |  |
| 14 | Gwarancja | Jednostka centralna - min 24 miesiące, Zestaw klawiatura i mysz - min 3 lata, Monitor - producenta min. 24 miesiące. |  |

Przykład zestawu mysz i klawiatura spełniającego powyższe wymagania: Logitech Wireless Desktop MK 330

3. Przedmiot zamówienia: Drukarka atramentowa

Producent urządzenia:…………………………………………………...........

Oferowany model…………………...

Kraj producenta:…………………….

Rok produkcji:……………….

| Lp. | Specyfikacja elementów | Opis wymagań, parametrów technicznych i gwarancji | Oferowane warunki, parametry, oraz gwarancja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technologia druku | Atramentowa |  |
| 2 | Liczba wkładów drukujących | 4 szt. |  |
| 3 | Normatywny cykl pracy | Min. 20 000 stron miesięcznie, format A4 |  |
| 4 | podajnik papieru | Min. 250 arkuszy |  |
| 5 | prędkość druku | mono min. 20 str./min. kolor min. 16 str./min. |  |
| 6 | Rozdzielczość druku | rozdzielczość w pionie/poziomie mono min. 1200 dpi / 600 dpi rozdzielczość w pionie/poziomie kolor min. 4800 dpi / 1200 dpi |  |
| 7 | Obsługiwane nośniki | Papier (zwykły, zwykły gruby papier, do drukarek atramentowych, fotograficzny), papiery specjalne, koperty, papier do druku broszur, karty okolicznościowe, papier błyszczący i matowy, karton |  |
| 8 | Obsługiwane formaty nośników | ISO: A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6 JIS: B5, B6, B7 od 76 x 127 do 216 x 355 mm |  |
| 9 | pamięć | min. 64 MB |  |
| 10 | łączność | USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX, interfejs bezprzewodowy 802.11b/g/n |  |
| 11 | Obsługiwane języki drukarek | PCL |  |
| 12 | Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows® XP (z dodatkiem SP3) lub nowszy (32-bitowy); Mac OS X v10.5lub v10.6 Linux |  |
| 13 | Drukowanie dwustronne | Automatyczny |  |
| 14 | Waga | do 11 kg |  |
| 15 | Uwagi | W komplecie startowe wkłady, przewód, oprogramowanie do drukarki i podręcznik użytkownika na płycie CD; kabel USB; instrukcja wprowadzająca; kabel zasilania |  |
| 16 | Gwarancja | Producenta, min. 12 m-cy |  |

Przykład drukarki spełniającej powyższe wymagania: HP 8100.

* Zestawienie wymagań, parametrów technicznych i gwarancji oferowanego przedmiotu zamówienia należy wypełnić szczegółowo  - dokładnie wskazując rzeczywiste warunki realizacji zamówienia, oferowane parametry  oraz gwarancję, adekwatnie do wymagań, parametrów technicznych i gwarancji  wymaganych przez Zamawiającego.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów powoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez  żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Serwis gwarancyjny wykonywany będzie przez :

.........................................................................................................

adres: ...............................................................................................

Nr telefonu pod który należy zgłaszać awarie sprzętu .......................................................

Serwis dostępny będzie jak niżej:

-w następujące dni tygodnia...............................................................................................

- w następujących godzinach ..............................................................................................

............................................................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej )